Senast sparad:2014-12-03

Version 4.0

Manual för användare och systembehöriga

Denna manual är ett indexerat worddokument. I löpande text kan det förekomma länkar (hänvisningar) till andra sektioner. Tryck på Ctrl-tangenten och peka med musmarkören på en rubrik i nedanstående innehållsförteckning eller på en länk i dokumentet.

1	Starta Arion	5

2	Välj patient	6

2.1	Lägg till / ändra patient	7

2.2	Ny patient	7

2.3	Befolkningsregister	7

2.4	Ändra patientuppgifter	8

2.5	Aktivera/ inaktivera patienter	8

3	Huvudformuläret	9

3.1.1	Arkiv	9

3.1.2	Digital röntgen	10

3.1.3	Rapporter	10

3.1.4	System	10

3.1.5	? (Hjälp)	10

3.2	Bildfunktioner i huvudformuläret	10

3.2.1	Välj som standardbild	11

3.2.2	Flytta till fliken	11

3.2.3	Öppna i Arne	11

3.2.4	Öppna analys	11

3.2.5	Förhandsutskrift	11

3.2.6	Spara bilder till patient	11

3.2.7	Exportera till HTML	11

3.2.8	Flytta till annan patient...	12

3.3	Bildflikar	12

3.3.1	Hängning av bilder (Bildgruppering)	12

3.4	Knappen Arne	15

3.5	Knappen Skriv ut	15

3.6	Knappen Patient	16

3.7	Knappen Ångra	16

3.8	Knappen Spara	16

3.9	Knappen Stäng	16

3.10	Personuppgifter	16

3.11	Varning	16

3.12	Snabbval för externa program	17

4	Bildfångst	17

4.1	Färger på bildramar	17

4.2	Ta bildserie	17

4.3	Lägg till bild	18

4.3.1	Från fil	18

4.3.2	Live Video	18

4.3.3	Lägga till bild från videokamera	19

4.3.4	Lägg till video från fil	21

4.3.5	Spela in video	21

4.4	Lägg till röntgenbild	22

5	Bildredigering	23

5.1	Redigera	25

5.1.1	Kopiera till klippbord, Ctrl+C	25

5.1.2	Klistra in från klippbord, Ctrl+V	25

5.1.3	Urval... Ctrl+X	25

5.1.4	Bakgrundsfärg...	25

5.1.5	Färginställningar	25

5.2	Visa	26

5.2.1	Starta detta formulär i fullskärm	26

5.2.2	Förstoringsglas	26

5.2.3	Effektkontroller	26

5.2.4	Bildinformation	26

5.2.5	Miniatyrbild	26

5.2.6	Snabb-bildverktyg	26

5.3	Bildverktyg	27

5.3.1	Återställ bild (tangenten Esc)	27

5.3.2	Återställ till originalbild	27

5.3.3	Filter	27

5.3.4	Ändra storlek	28

5.3.5	Effekter	28

5.3.6	Formförändring	29

5.3.7	Gör om till gråskala, F8	29

5.3.8	Invertera, F9	29

5.3.9	Histogram	29

5.3.10	Kontrast/Ljus/Gamma, F7	31

5.3.11	Spegelvänd	31

5.3.12	Rotera	31

5.3.13	Ocklusaljustering, F6	32

5.3.14	Signera CTRL + S	32

5.4	Bildformat - icke DICOM	32

5.5	Kategorier	32

5.6	Spara	33

5.7	Kryptering/dekryptering	33

5.8	Ritfunktioner	33

5.9	Utföra mätningar i en bild	36

5.9.1	Avståndsmätning	37

5.9.2	Vinkelberäkning	37

5.9.3	Beräkna area	38

6	Snabbspara bilder, icke DICOM	38

7	Bildrapporter	39

8	? (Hjälp)	40

8.1	Hjälp	40

8.2	Om Arion	40

8.3	Versionshistorik på internet	41

9	Vid eventuella fel kontakta Pro Curis	41

10	Systemregister	42

10.1	Fliken Register	42

10.1.1	Fliken Registrering	42

10.1.2	Bilder	44

10.1.3	Fliken Videos	46

10.1.4	Fliken Postnummer	47

10.1.5	Fliken Övrigt	47

10.1.6	Fliken Befolkningsregister	49

10.1.7	Fliken Arkiv/Flikar	50

10.1.8	Fliken Aktivitetslogg	52

10.1.9	Fliken DICOM	52

10.1.10	Fliken Bildserier	57

10.1.11	Röstinställningar	59

10.2	Fliken Användare	60

10.3	Fliken Internet	61

10.4	Fliken Verktygsknappar	61

10.5	Fliken Licenser	62

10.5.1	Pro Curis Licenshanterare	62

10.6	Fliken Tillval	64

# Starta Arion

I Namn-rutan, skriv Ditt användarnamn, och i Lösenord-rutan, skriv Ditt lösenord.

Klicka på Enter eller klicka på OK när inloggningsinformationen är ifylld.

Knappen Alternativ.

I formuläret DataProviders (Datalänkar) visas alla tillgängliga Dataproviders. Det är här man väljer mot vilken SQL-Server och Databas som Arion skall arbeta.

I Select Language (Välj språk) kan man ändra samtliga rubriker i Arion till annat språk än svenska. Detta förutsätter en översatt språkfil. För mer information, kontakta Pro Curis.

Klicka på knappen Alternativ igen för att stänga denna del av inloggningsrutan.

# Välj patient

I detta formulär väljer man patient. I Namn-rutan skriver man det efternamn man söker och om så önskas, även förnamnet. Kom ihåg, att förnamn och efternamn måste separeras med ett mellanslag. Det går även att söka på personnummer och telefonnummer.

Under Inställningar... går det att ställa in hur sökning skall ske.

I exemplet ovan fylls automatiskt "19" i personnummer-rutan. Resten av personnumret fylls i och sökningen aktiveras med Enter.

En annan metod är att högerklicka i bilden. Då visas de fem senaste patienterna, enligt bild ovan.

När man valt patient enligt ovan, aktiverar man patienten i Arion genom att markera patientens namn samt klicka på Välj patient i listen längst ned i fönstret. Det går också att öppna genom att dubbelklicka på namnet, eller genom att trycka Enter. För att lägga till en ny patient eller ändra uppgifter på en befintlig patient, klicka på Ny/Ändra patientuppgifter i listen längst ned i fönstret.

## Lägg till / ändra patient

För att redigera patientens uppgifter tryck Ändra. För att lägga till en ny patient tryck på Ny.

## Ny patient

Arion har inbyggd personnummerkontroll. Det går inte att spara personuppgifter om personnumret är felaktigt. Denna kontroll går att stänga av i systemregistret.

Formuläret Patientregister visas enligt ovan. Om inte fälten är tomma, så klicka på Ny för att tömma dem.

Om koppling till befolkningsregister finns, fyll i patientens personnummer och tryck på Sök. Resten av fälten fylls då i med automatik. Om ingen koppling till befolkningsregister finns (knappen Sök visas inte), fyll i fälten Efternamn och Förnamn, och om patienten har ett fullständigt personnummer, även detta.

Om patienten inte har ett giltigt personnummer, klicka på Skapa id. Ett unikt id-nummer skapas istället för personnummer. Därefter kan man fylla i Födelsedag med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, för att se patientens ålder i huvudformuläret.

Om patienten är ett barn, fyll i Målsman1, 2, om ej fyll i Titel. Fortsätt med Adress, och eventuellt CoAdress. Skriv in Postnummer och orten fylls i automatiskt. Om ort inte fylls i med automatik, är inte listan med postnummer i systemregistret komplett. Fyll i ort och klicka på knappen Lägg till. Fyll i Tel hem, Tel arb, Tel mobil och E-postadress. Du kan även fylla i om det är något särskilt du vill notera om patienten. Klicka på knappen Spara eller klicka på F4. Observera att man alltid måste klicka på Spara eller Ångra innan man kan stänga formuläret.

## Befolkningsregister

Befolkningsregistret uppdaterar klinikens patienter automatiskt. Funktionen finns som tillval och uppdaterar patientdata med automatik. Om funktionen finns, så heter knappen Sök.

## Ändra patientuppgifter

Öppna patientregistret. Klicka på knappen Ändra och utför ändringar. Klicka på knappen Spara. Observera att man alltid måste klicka på Spara eller Ångra innan man kan stänga formuläret.

## Aktivera/ inaktivera patienter

Om en patient t ex är färdigbehandlad, behöver man inte radera patientens uppgifter. Välj att avaktivera så finns alla uppgifter kvar men visas inte i formuläret Visa Patient. En patient kan därefter aktiveras när så behövs. Klicka på Inaktivera patient så öppnas följande fönster.

Här väljer man att aktivera/inaktivera En patient eller Flera patienter genom att klicka på respektive knapp.

Följande fråga visas, klicka Ja eller Nej.

Klickar man Ja, visas en följdfråga.

Klicka Ja och patienten kommer att inaktiveras.

För att Aktivera patient gör på samma sätt – klicka då på knappen Aktivera patient. (Kryssa då först i Visa inaktiva patienter)

# Huvudformuläret

Överst i Arion finns information om vem som är inloggad, aktuell patient (namn, personnummer och ålder) samt mot vilken server man kör programmet.

Då Arion normalt bara visar miniatyrbilder, s k thumbnails, och inte hämtar den riktiga bildfilen förrän man väljer att visa den i fullskärm, så är svarstiderna relativt korta. En thumbnail har normalt storleken 3-8kB.

Om annan bakgrundsfärg önskas, högerklicka utanför en bild och välj Bakgrundsfärg.

### Arkiv

Sök patient F3 – Fungerar på samma sätt som knappen Patient, tar fram formuläret Välj patient.

Spara F4 – Samma som Spara knappen.

Skrivarinställningar – Här ställer man in de skrivare som Arion skall använda sig av vid olika typer av utskrifter. Man kan välja Standardskrivare i Arion, (där alla utskrifter förutom bilder hamnar) och Foto-skrivare. Inställningarna som görs här sparas på varje dator, vilket betyder att olika datorer kan skriva ut på olika skrivare.

Snabbval av patienter - En lista på de fem senaste patienterna. Man kan klicka på en av dem för att byta aktiv patient till just den.

Administration - Här byter man lösenord och/eller signaturkod.

Avsluta – Samma som knappen Stäng. Avslutar Arion.

Logga ut – Loggar ut aktuell användare ur Arion, och visar Inloggnings formuläret utan att stänga Arion. Kan vara bra om man skall lämna datorn för en stund, så att obehöriga inte kommer åt viktig information. Tänk på att patientdatahantering gäller enligt socialstyrelsens föreskrifter.

### Digital röntgen

Här finns kopplingar till Digital Röntgen mjukvaror. I skrivande stund finns stöd för Digora for Windows.

### Rapporter

Se sektion bildrapporter.

### System

Systemregistret. Se kapitel Systemregister för vidare information.

### ? (Hjälp)

Se kapitel Hjälp för vidare information.

## Bildfunktioner i huvudformuläret

Högerklicka på en bild. (Går inte i flikar som innehåller bildgruppering.)

### Välj som standardbild

När en ny patient hämtas in finns möjligheten att visa ett foto på patienten. Importera och spara ett foto på patienten och välj därefter Välj som standard.

### Flytta till fliken

Flyttar en bild från en flik till en annan flik.

### Öppna i Arne

Öppnar Arne G3 och tar fram vald bild.

### Öppna analys

Öppnar en befintlig analys gjord på den valda bilden i Arne G3.

### Förhandsutskrift

Visar förhandsutskrift på skärmen för den/de markerade bilden/bilderna.

### Spara bilder till patient

En funktion för att snabbspara bilder. Man behöver således inte dubbelklicka på varje importerad bild. Användbart om man inte har för avsikt att redigera bilden. Gå till kapitel Bildfångst för mer information.

### Exportera till HTML

Sparar bild(er) i HTML-format. Med eller utan personuppgifter.

### Flytta till annan patient...

Om bilder lagrats på fel patient, markera de felaktiga bilderna, högerklicka och välj detta alternativet. Välj patient-rutan visas där rätt patient väljs.

## Bildflikar

Längst ner i formuläret finns en eller flera rader med olika bildflikar. De fem första flikarna är fasta och kan inte förändras. På fliken extraorala kan man till exempel studera samtliga kliniska foton.

Om det finns en siffra på fliken så visar denna hur många bilder som finns på fliken.

Nya bildflikar skapas i systemregistret. Gå till kapitel Fliknamn för mer information om flikar.

### Hängning av bilder (Bildgruppering)

Det finns flera sätt att presentera bilder på respektive bildflik, och även flera sätt att skapa bildflikar dynamiskt.

I normalfallet placeras bilderna med automatik efter varandra i datumordning, den senast tagna bilden först. På fliknamnet visas då hur många bilder som finns på respektive flik.

Ett annat sätt att visa bilder är genom bildgruppering. I denna funktion kan man organisera bilder efter eget godtycke. En bildgrupp är en serie bilder tagna vid ett och samma tillfälle. Bilderna ligger alltid i datumordning, antingen ovanpå varandra eller rad för rad. Under varje bild kan man öppna en lista som visar bildtagningsdatum samt en tumnagel av bilden. Bildgrupper skapas via systemregistret, men kan redigeras genom att högerklicka på en bild och därefter välja ”redigera bildgrupp” i listan som visas. Möjlighet finns att ändra bakgrundsfärg på ”ljusbordet”. Högerklicka utanför en bild och välj bakgrundsfärg.

Varje bildgrupperingsobjekt visar den senast tagna bilden ”överst” i listan med bilder. Längst ner på varje bildgrupperingsobjekt finns en lista innehållande ett datum samt en tumnagelbild för varje bild som finns i bildgrupperingsobjektet.

Välj ett datum för att se bilden tagna detta datum. Högerklicka sedan på

bildgrupperingsobjektet och klicka på Ta fram alla med detta datum för att byta bild i alla bildgrupperingsobjekt. Om en bild med detta specifika datum inte existerar i ett bildgrupperingsobjekt, så visas istället informationen inga bilder i listan längst ner.

Genom att högerklicka och välja Lägg till bild(er) till denna grupp... så kan man lägga till bilder direkt till bildgruppen. Bilderna får då den/de kategorier, Modalitet och SOPklass samt sparas i den katalog/den valda DICOM-servern som definierats i Systemregistret på just den bildgruppen.

Samma sak gäller om man högerklicka och väljer Lägg till röntgenbild. Då visas en lista med alla installerade röntgenmoduler. Alla bilder som läggs in under sessionen (så länge röntgenkopplingsprogrammet är igång) hamnar i den valda bildgruppen.

Det går också att lägga till bilder till en bildgrupp via en utforskare. Markera bilden/erna som skall importeras, klicka, dra och släpp bilden/erna till önskad bildgrupp.

Högerklicka på bildgrupperingsobjektet och välj Förhandsvisa denna grupp, för att visa alla bilder, som finns i denna grupp.

Om man istället väljer Förhandsvisa alla synliga, så visas alla de bilder som ligger överst i bildgrupperingsobjekten.

Istället för Förhandsvisa, kan man välja Skriv ut, får att få bilderna till skrivaren istället.

För att förenkla vid inläggning av nya bilder, så kan man högerklicka på ett

bildgrupperingsobjekt och välja Lägg till bild(er) till denna grupp. En dialog visas, där man kan förhandsvisa de bilder som skall läggas till.

Markera önskade bilder och klicka på Öppna. Bilderna sparas då till flik 1 (Bilder), får dagens datum, de kategorier som valts att visas i bildgrupperingsobjektet, samt sparas i standardkatalogen för bilder, som ställs in i Systemregistret.

Det går även att via, Windows utforskare, att dra och släppa bilder (filer) på ett bildgrupperingsobjekt. Bilderna sparas då till flik 1 (Bilder), får dagens datum, de kategorier som valts att visas i bildgrupperingsobjektet, samt sparas i standardkatalogen för bilder, som ställs in i Systemregistret.

## Knappen Arne

Om ProCuris system för kefalometrisk analys (tracing), Arne G3, finns installerad på datorn visas denna knapp. Ett klick på knappen startar/aktiverar Arne och aktuell patient i Arion visas i Arne. Kontakta Pro Curis för mer information om Arne G3.

## Knappen Skriv ut

Markera de bilder som skall skrivas ut (Ctrl + vänsterklicka). Klicka därefter på knappen Skriv ut. Vill man förhandsgranska bilderna innan utskrift så högerklickar man på Skriv ut knappen.

Som standard väljs den skrivare som valts som Foto-skrivare i Arion. Om ingen skrivare valts, så visas en ”Välj skrivare-dialog”, där man t ex ställer in vilken papperstyp och pappersstorlek samt utskriftskvalité som önskas.

Alla skrivare som är installerade i Windows. kan användas för utskrift i Arion.

## Knappen Patient

Denna knapp tar fram Välj patient dialogen. Se kapitel 2.

## Knappen Ångra

Alla förändringar som gjorts sedan man senast klickade på Spara eller bytt flik, återställs med knappen Ångra.

## Knappen Spara

Knappen Spara, sparar ändrade uppgifter på antingen bildernas placering eller andra förändringar.

## Knappen Stäng

Knappen Stäng avslutar Arion.

## Personuppgifter

Längst upp i Arion visas information om den aktuella patient, såsom adress Varning med mera. Dessa uppgifter går att dölja/visa genom att klicka på pilen uppe till vänster.

## Varning

Vill man skriva något i Varningsrutan så klickar man i rutan och följande formulär visas.

I formuläret finns texten Visas ng: Detta betyder Visas någon gång.  Här kan man skriva ett datum ex 2010-03-14. Varnings rutan  visas efter den angivna datumet på patienten och framåt i tiden.

Man kan också välja att alltid visa Varningsrutan på patienten genom att sätta en bock i rutan Alltid.

För att Varningsrutan skall lysa så måste det stå någon text i rutan. Texten som skrivs i rutan sparas med automatik när man stänger formuläret.

## Snabbval för externa program

Här kan man infoga genvägar till externa program som man använder ofta, t ex MS Word, MS Excel etc. Dessa genvägar definieras i systemregistret. Se Manualen för Systemanvändare.

# Bildfångst

## Färger på bildramar

Färgsättning på ramarna runt bilder i huvudformuläret har följande betydelse:

Grå färg:	Sparade bilder.

Röd färg:	Ej sparade bilder. Bilder måste sparas innan t ex byte av flik.

Rosa färg:	Ej sparade videosekvenser.

Grön färg:	Utförd analys i Arne G3.

Gul färg:	Bild som ligger till grund för en s k prediction i Arne G3.

Ljusblå färg:	Videosekvens.

## Ta bildserie

Bildserie används med fördel när mer än en bild skall fångas. Bildserier definieras i systemregistret. Bilder i en bildserie sparas med automatik. Enskilda bilder i en bildserie, kan på förhand:

Sparas i en eller flera kategorier.

Redigeras med avseende på t ex öka/minska ljusstyrka, roteras, spegelvändas öka/minska kontrast etc.

Arbetsflöde:

Förbered utrustningen, t ex en röntgenutrustning

Klicka på knappen Ta Bildserie i huvudformuläret

Välj bildserie och klicka på OK

Klicka på knappen Lägg till Röntgenbild

Välj utrustning i listan

Ta bilderna i den ordning som visas i den högra bilden i bilden ovan.

## Lägg till bild

Följande bildkällor är möjliga:

Från fil

Lägg till DICOM-fil (visas endast i DICOM-versionen)

Live Video

Från klippbordet

Från WIA

Lägg till video från fil

Spela in video

### Från fil

Arion kan importera från fil av typerna JPG, BMP, TIF, TGA, PCX, PNG och GIF.

I detta formulär kan man hämta bilder via filsystem/klippbord samt via Twain-koppling (t.ex. Scanner).

För att spara en eller flera bilder, sätt en bock vid den bild  som skall sparas, klicka på knappen Spara bild(er), klicka sedan på Återgå.

Om bildserietagning är aktiv, så sparas bilderna i den ordning som Spara kryssades i.

### Live Video

Klicka på menyalternativet Live – Video och följande formulär visas:

Denna funktion används när man har en analog videokälla med stöd för Video for Windows, som skall läggas in i journalen. Välj Videokälla, Inställningar, Live bild samt Frys bild.

Upp till vänster, välj en videokälla ur listan uppe till höger. Under inställningar, gör de inställningar som den valda videokällan tillåter. Klicka på Frys bild för att frysa bilden. Klicka på Spara för att verifiera. Om fler bilder önskas, klicka på Live bild och upprepa föregående. Klicka på Stäng för att återgå till fliken Arkiv.

### Lägga till bild från videokamera

Klicka på menyalternativet Från WIA.

Klicka på  Välj enhet... för att välja den WIA – enhet som önskas. Knappen Visa egenskaper visar WIA – enhetens egenskaper. För att välja den/de bild/er som skall laddas ner från WIA – enheten, klicka på knappen Visa välj bild-formulär.... För att välja bilder direkt i formuläret och även se en thumbnail på bilden, klicka på knappen Hämta information om alla bilder. En lista med de bilder som finns i WIA – enhetens bildminne visas. Markera bilderna en åt gången för att förhandsvisa bilden. Markera den/de bild/er som skall sparas direkt till patienten och klicka på Lägg till valda bilder till vald patient.  Om kryssrutan Radera efter bilden sparats, är ikryssad när bilden sparas till patient, så raderas den från WIA – enhetens bildminne efteråt. Det rekommenderas dock att man med jämna mellanrum formaterar WIA – enhetens bildminne kontinuerligt för att slippa fragmentering.

Direkt när en WIA – enhet ansluts till datorns USB- eller FireWire-anslutning så visas en dialog i Arion där man kan välja om man vill se alla bilderna som finns tillgängliga på enheten.

Klicka på Ja för att visa WIA formuläret enligt ovan.

Om man tar en bild när WIA är enheten är ansluten till datorn så visas följande fråga om bilden skall läggas till direkt till aktiv patient.

Följande dialog visas när data hämtas från en WIA – enhet.

OBS! WIA kräver Windows XP med minst servicepack 1 eller nyare Windows.

För att välja bilden som standardbild, som alltid visas när patienten tas fram, högerklicka på önskad bild och välj Välj som standardbild.

Bilderna i Arkiv-fliken kan läggas in under olika flikar: Bilder, Intraorala, Extraorala, Röntgen och Övriga. Klicka på höger musknapp, välj Flytta till fliken samt markera vilken flik bilden skall flyttas till.

För att öppna bilden i Arne G3 (Pro Curis kefalometriprogram), klicka med höger musknapp på bilden, och välj Öppna i Arne.

### Lägg till video från fil

Importerar videofiler via utforskaren.

### Spela in video

Denna funktion kan spela upp och spela in, om en videokamera finns ansluten, en videosekvens samt därefter spara videosekvensen i en eller flera kategorier.

OBS! Kräver Microsoft DirectX 8 eller senare.

På knappen inställningar väljer man Video och Audio-källa.

Det går att redigera kontrast, ljusstyrka, färgmättnad. Videon går även att visa i fullskärm.

## Lägg till röntgenbild

Här visas de röntgenmoduler som finns installerade i Arion. Ett antal röntgenmoduler levereras som standard till Arion som standard. Om just Er modul inte finns bland dessa, kontakta Pro Curis för beställning.

Pro Curis röntgenmoduler kommunicerar direkt med utrustningen och hämtar bilden direkt från utrustningen. Observera att det behövs ingen mjukvara från leverantören av utrustningen.

Nedan exempel på bildtagning med Dimaxis.

Man väljer bildtyp och trycker på Grab image... Ett förhandsvisningsfönster visar bilden direkt och man väljer OK för att godkänna bilden.

Bilden läggs sedan in automatiskt i Arion.

# Bildredigering

Redigeringsformuläret för bilder ser lite annorlunda ut beroende på om man öppnat en DICOM-bild eller en "vanlig" bild, såsom JPEG, BMP, TIF etcetera.

För att se en bild i sin helhet, dubbelklicka på en bild i huvudfönstret. Nedan en JPEG-fil laddad.

Det som skiljer är verktygspanelen till höger, enligt bilden ovan. Då en "vanlig" bild öppnas kan man här välja bildtyp, datum, bildflik samt i vilken katalog bilden skall sparas.

Om istället en DICOM-bild öppnas, då väljer man DICOM-server/DICOM-dir, samt väljer vilken bildruta som skall visas om DICOM-objektet innehåller flera bildrutor.

I många system, som hanterar lagring av data och bilder, lagras data för sig och bilder för sig. Detta innebär, att det måste finnas länkar mellan data och bilder. Om dessa länkar försvinner, t ex slarv vid byte av server, måste man upprätta nya länkar ”manuellt”. I DICOM, sparas all information såsom patientdata, klinikdata, röntgenutrustning, inställningsvärden för röntgen, bilder, information om vilka förändringar som är gjorda på en bild etc., i en och samma fil.

Inom DICOM-standarden förekommer en mängd olika parametrar. De vanligaste parametrarna som läsaren av denna manual bör känna till är följande:

Modality - Beskriver vilken typ av utrustning som använts, t ex panoramaröntgen, bildplatta, digital kamera etc..

SOPClass -  Specificerar innehållet i ett DICOM-objekt.

SOPClassUID -  Till varje enskild SOPClass finns ett antal fördefinierade identiteter.

Taggar - En identifierare för olika datafält i ett DICOM-objekt.

StudyDate -  Bildtagningsdatum.

PatientID -  Patientens identitet (personnummer).

Emellertid bör det påpekas, att om man använder digital röntgen, så får man i de flesta fall dessa uppgifter med automatik vid bildtagningstillfället.

## Redigera

### Kopiera till klippbord, Ctrl+C

Kopierar bilden eller urval till klippbordet.

### Klistra in från klippbord, Ctrl+V

Klistrar in en bild från klippbordet, och ersätter den laddade bilden.

### Urval... Ctrl+X

Tar fram urvalsrutan där man kan välja vilken del av bilden som skall kopieras/sparas/exporteras.

### Bakgrundsfärg...

Här väljer man bakgrundsfärg för bildredigeringsfönstret.

### Färginställningar

Två inställningar är möjliga;

- Windows Standard		Bildredigeraren följer de inställningar som gjorts i 			Windows.

- För mörkt rum		De flesta paneler och texter sätts till svart färg, så 			att bilden blir det framträdande.

## Visa

Fönstret Redigera Bild innehåller, förutom bilden, fem stycken ”verktygspaneler”. Respektive verktygspanel kan stängas av, flyttas samt ändra storlek. I systemmenyn under Visa, väljer man vilka verktygspaneler som skall visas enligt följande:

### Starta detta formulär i fullskärm

Om detta alternativ är valt, visas formuläret i helskärm vid start.

### Förstoringsglas

När musmarkören flyttas inom bilden visas en förstoring av bilden inom ett begränsat område.

### Effektkontroller

Klicka på en effektkontroll och flytta musmarkören till bilden. På bilden visas nu ett effektöga som flyttas inom bilden med musen. Den önskade effekten visas enbart inom ögat. Effekten kan ökas respektive minskas med musens scrollhjul. Utseende, fyrkant eller cirkel, och storlek på effektögat kan förändras i verktygspanelen ”Snabb-bildverktyg”.

### Bildinformation

Panelen bildinformation innehåller fyra stycken flikar enligt följande:

User Edit – DICOM-parametrar som bildtagningsutrustningen levererar. I systemregistret definieras om en parameter är editerbar eller ej.

Kategorier – se sektionen Spara.

Rita – se sektionen Ritfunktioner.

View All – Samtliga registrerade DICOM-parametrar. Ej editerbart.

### Miniatyrbild

Om bilden som visas i formuläret är större än formuläret på något håll, så visas det en fyrkant i miniatyrbilden, som visar vilken del av bilden som syns. Denna fyrkant kan man flytta omkring, och på så sätt ändra det som syns av bilden i formuläret.

### Snabb-bildverktyg

Jämna ut kanter –  Om en bild har dålig kvalitet (upplösning) kan man förbättra upplösningen inom effektögat. Användbart då man förstorar bilden.

Effekt som cirkel – Ändra effektögat till en cirkel eller till en fyrkant.

Effektstorlek – Storleksförändra effektögat.

Bildstorlek Maximera – Anpassar bildens storlek till storleken på fönstret.

Bildstorlek Skala 1:1 – Visar bildens verkliga storlek.

Bild som visas:

I huvudformuläret går det att markera två eller flera bilder genom att hålla nere CTRL-tangenten och samtidigt klicka på bilderna i en flik. Klicka på knappen Redigera bild i huvudformuläret. I Redigera bild kan man nu bläddra mellan markerade bilder med knapparna Nästa och Föregående. Om kryssrutan Endast markerade bilder är blank kan man bläddra mellan samtliga bilder i en flik.

Efter import av bilder kan man dubbelklicka på den första rödmarkerade bilden. I Redigera bild kan man därefter spara bild som visas och därefter bläddra till nästa och spara o s v.

Återställ position på verktyg – Återställer positionen på samtliga verktygspaneler till ursprungspositionen.

## Bildverktyg

### Återställ bild (tangenten Esc)

Om redigering av en bild får ett oönskat resultat kan bilden återställas i det skick den var när formuläret öppnades.

### Återställ till originalbild

För varje bild som på något sätt importeras till Arion, sparas alltid ett original av bilden. Det finns således alltid minst två bildfiler av varje bild. Om, t ex en oavsiktlig förändring har skett av en bild och därefter sparats, kan man välja ”Återställ till originalbild”. I syfte att spara utrymme på lagringsenheten så komprimeras originalbilden. OBS! Gäller ej DICOM-objekt.

### Filter

Öppnar formuläret Filter med följande inställningar:

Under Linjära/Statiska – Standardfilter finns ett antal fördefinierade filter, egendefinierade filter, färgskala, färgtyp samt riktning.

Filterdefinitioner – Storlek på matris, divisor, bias, spegelvändning på olika sätt samt öppna och spara filter.

### Ändra storlek

Här ändrar man bildens storlek (bredd och höjd), procentuellt (bredd och höjd) samt storleksförändringstyp. Klicka på knappen Verkställ för att verifiera.

### Effekter

Diverse effekter, såsom Spray, Sand och Sinus.

### Formförändring

Innehåller Solarize, Fisköga, Cirkel samt Mosaik.

### Gör om till gråskala, F8

Gör om bilden till en 256 skalors grå bild.

### Invertera, F9

Inverterar bilden så att till exempel vitt blir svart.

### Histogram

Med hjälp av den kraftfulla histogram-funktionen kan bilders gråskala sträckas ut. Histogrammet kan antingen arbeta automatiskt, eller genom att man manuellt väljer ut min och max värde på vad som skall anses svart och vitt.

Nedan en röntgenbild, vars väsentliga bildinformation (pixelvärde) bara sträcker sig halvvägs över spektrat. En gråskale-bild kan bara innehålla 256 olika gråskalor. Detta är normalt tillräckligt för att få fram den information som önskas, men i just det här fallet så innehåller tandkortet små hål, som när den skannades, blev vita. Detta innebar att det var dessa ”vita” hål som satte den översta gränsen i gråskalan. En annan del av tandkortet är svart och därmed har vi fått de två ytterligheterna i gråskalan. Bilden på själva tänderna måste nu anpassa sig efter dessa värden. Bilden blir då väldigt mörk och kan knappast användas i det kliniska arbetet.

### Kontrast/Ljus/Gamma, F7

Öppnar fönstret Färginställningar där man kan förändra bildens HSL, Röd/Blå/Grön, Gamma samt Ljus/Kontrast.

Den övre bilden visar originalbilden och den undre resultatet av utförda justeringar. Knapparna plus (+) och minus (-) förstorar respektive förminskar bilderna.

Flytta pitchen för ljusstyrka åt vänster eller höger. Höger resulterar i ljusare och vänster mörkare bild. Gör likadant med kontrast.

Knappen Återställ bild – återställer den ändrade bilden men inte värdena

Knappen Nollställ allt – återställer både bild och värden

Knappen Verkställ – sparar bilden

Knappen Stäng – stänger formuläret

Knappen Spara som standardinställning – om en utrustning alltid visar t ex för ljusa bilder kan man med denna funktion ställa in standardvärden. Då behöver man inte öppna detta formulär utan kan med funktionstangent F7 justera bilden direkt i bildeditorn.

Knappen Ladda standardinställningar – nollställer funktionstangent F7

### Spegelvänd

Innehåller en undermeny som består av Horisontellt F2 och Vertikalt F3. Spegelvänder bilden på det sätt man väljer.

### Rotera

Innehåller en undermeny som består av Höger F4, Vänster F5 och Valfritt. Väljer man Valfritt så visas en dialog där man väljer önskad roteringsgrad.

### Ocklusaljustering, F6

Roterar bilden 180 grader och spegelvänder sedan bilden horisontellt. (Samma som att spegelvända bilden vertikalt).

### Signera CTRL + S

Tryck CTRL + S och skriv din signaturkod för att signera, och därmed låsa bilden. Signerade bilder kan endast raderas av användare som fått rättigheten att radera signerade bilder. OBS! Gäller inte DICOM.

## Bildformat - icke DICOM

Arion har tre bildformat som inte är destruktiva; BMP, TIF och PNG, där PNG är det enda som packar bilderna upp till 5 gånger sin ursprungliga storlek. Förutom detta så kan man i Arion välja att spara originalbilden. Denna sparas i samma format som originalbilden men packas sedan med ZLIB och sparas i samma katalog som den riktiga filen.

Om man väljer att spara bilden i ett icke destruktivt bildformat, såsom BMP, TIF eller PNG så har Arion samma bildkvalité som originalbilden. Det vill säga den bildtagningsenehet som skapade bilden. Arion påverkar således inte kvaliteten på bilden.

Vår erfarenhet är att praktiskt, så kan man välja att spara originalbild och att sen spara alla bilder som JPG. Även om JPG är lite förstörande, så har det än så länge inte påverkat våra kunders bilder så mycket att de inte längre kan användas till diagnostik.

## Kategorier

En icke DICOM-bild kan aldrig sparas utan tilldelning av kategori. Kategorier definieras i systemregistret. Vi rekommenderar att definiera kategorier med eftertanke då kategorisering har stor betydelse när det gäller bildgruppering (hängning av bilder), uppföljning och sammanställning av bilder.

Nya bilder har alltid en röd ram runt bilden. Dessa måste placeras i en eller flera kategorier samt i förekommande fall redigeras och därefter sparas. Det går inte att byta flik om det finns ”röda bilder”. Dubbelklicka på bilden för att Spara.

## Spara

Spara – Bilden sparas som en kopia av originalbilden. Om t ex redigering av en tidigare sparad bild utförs, ersätts den nya med den gamla. Observera, vid icke DICOM, att originalbilden finns alltid kvar.

Spara Ny – En t ex redigerad bild sparas som ny bild. Om bilden är en DICOM-bild så skapas ett nytt unikt SOPInstanceUID.

## Kryptering/dekryptering

För att kryptera; klicka på Kryptera och fyll i ett krypteringsvärde, klicka OK och bilden krypteras. Memorera eller skriv upp koden du valde. Utan den går det inte att återställa bilden!

För att dekryptera; klicka på Dekryptera och skriv krypteringsvärdet som användes vid krypteringen, klicka OK.

## Ritfunktioner

Nedan visas verktygspanelen där man skapar och formaterar de olika ritobjekten.

- Placera musmarkören på bilden på den tänkta startpunkten och vänsterklicka. Flytta musmarkören till slutpunkten och vänsterklicka samt högerklicka.

- Samma förfarande som 1. Här skapas även en textruta för ifyllnad.

- Placera musmarkören på bilden på den tänkta placeringen och klicka. Fyll i textrutan.

- Placera musmarkören på startpunkten och håll vänster mustangent nedtryckt. Släpp mustangenten för att avsluta.

- Placera musmarkören på startpunkten och vänsterklicka. Flytta musmarkören till nästa punkt och vänsterklicka. De två punkterna binds samman med en linje. Fortsätt med nästa punkt och så vidare. Avsluta inmatning av punkter genom att högerklicka en gång.

Det går att lägga ut pilar, textrutor, bitmappar samt rita frihand ovanpå en bild. Allt som ritas ovanpå en bild blir objekt, vilken innebär att det ”flyter” ovanpå den riktiga bilden. Man kan flytta, förändra och radera objekten i efterhand. Bitmapparna har en tillhörande textruta, där man kan ange till exempel vilken tand och den/de ytor som avses. En bitmap kan då till exempel heta Karies och när den sätts ut anger man vilken yta och tand det gäller.

Den orange-färgade ringen med hål i mitten, är en bitmap som skall föreställa Karies. När den sätts ut ovanpå en bild får man upp en ruta där man anger vilken tand och vilken yta. Denna information skickas till Journalsystemet som automatiskt fyller i tandgården med informationen. Det går att lägga upp hur många olika bitmappar som helst, som betyder vad som helst.

## Utföra mätningar i en bild

Innan mätningar kan göras måste bildens upplösning skrivas in i rutan DPI  i fältet Upplösning och förstoringsgrad Zoom längst ner till höger på formuläret. Om man inte anger något värde kommer programmet att sätta ett defaultvärde, 150 / 1,12.

Skriv bildens eventuella förstoringsgrad i rutan Zoom. Om bilden är en profilröntgenbild, så anges här kefalostatens förstoringsgrad.

Om upplösning (DPI) och förstoringsgrad (zoom) inte är känd kan man beräkna detta. Förutsättningen är att det finns ett känt avstånd i bilden som t ex en linjal.

Utför en avståndsmätning på linjalen i bilden.

Högerklicka på mätobjektet.

Välj Rekalibrera bilden.

Skriv in det verkliga avståndet.

Klicka på OK. Beräkningen i detta fall ger att upplösningen är 200 DPI och en förstoringsfaktor 1,08.

Följande mätningar går att utföra i Arion.

### Avståndsmätning

Observera att, för att ett avstånd skall bli rätt måste korrekt upplösning/förstoringsgrad vara ifyllt. Se ovanstående beskrivning.

Klicka på knappen ovan för att skapa en ny avståndsmätning. Placera musmarkören på den första mätpunkten och klicka med vänster musknapp en gång. Flytta sedan musmarkören till sista mätpunkten och klicka återigen med vänster musknapp en gång följt av ett klick med höger musknapp.

Mätobjektets övriga egenskaper såsom färg och tjocklek ändras i rutorna Färgval / Streckegenskaper. Naturligtvis går mätpunkterna och/eller hela mätobjektet att flytta i efterhand. Det går även att förstora bilden för att precisionsförflytta mätpunkterna. Klicka med höger musknapp på ett mätobjekt för att få fram en meny där det går att välja resultatenhet med mera.

### Vinkelberäkning

Klicka på knappen Ny mätning enligt ovan för att skapa en ny mätning. Placera musmarkören på den första mätpunkten och klicka med vänster musknapp en gång. Flytta sedan musmarkören till nästa mätpunkt och klicka återigen med vänster musknapp. Flytta sedan musmarkören till den sista mätpunktens plats och klicka en gång med vänster musknapp.

Mätobjektets övriga egenskaper såsom färg och tjocklek ändras i rutorna Färgval / Streckegenskaper. Naturligtvis går mätpunkterna och/eller hela mätobjektet att flytta i efterhand. Det går även att förstora bilden för att precisionsförflytta mätpunkterna. Klicka med höger musknapp på ett mätobjekt för att få fram en meny där det går att välja resultatenhet med mera.

Till varje mätning kan en text skrivas som beskriver mätningen. Håll nere tangenten CTRL och klicka på mätobjektet med vänster musknapp för att ta fram följande dialog.

Välj en text från listan, eller skriv fritext. Listan med fördefinierade texten läggs upp i Systemregistret.

### Beräkna area

# Snabbspara bilder, icke DICOM

Högerklicka på en ”röd” bild. Välj Spara bild(er) till patient. När uppgifter är ifyllda, tryck på Spara enligt ovanstående högra bild.

# Bildrapporter

Under menyn Rapporter finns för närvarande bara en rapport. Bildrapport.

Bildrapport – Här kan man skapa patientrelaterade rapporter.

Man skapar bildrapporter genom att söka på de olika bildkategorierna. Med detta hjälpmedel har man en mycket bra översikt på sina patientbilder. Vill man göra en föreläsning angående ett visst bettfel, välj bildkategorin/kategorierna som stämmer överens. Välj att söka på bilder tagna mellan två datum eller patienter födda inom vissa åldersintervall. Man kan också välj att bara söka på valfri patient. Vill man att patientens personuppgifter skall stå på bilden som rapporten finner så sätter man en bock i rutan Visa personuppgifter. Tänk på att det går bra att söka patientbilder på flera bildkategorier samtidigt, t.ex om man vill titta på bilder med bettfel 1 eller bettfel 2 eller bettfel 3 osv.

Bilderna i en bildrapport kan exporteras antingen till befintligt filformat eller som en sammanhängande HTML-bildserie. Via funktionen Bildspel kan man visa bilderna från bildrapporten i helskärm. Tiden som varje bild visas ställs in genom att högerklicka i bildvisningsfönstret.

# ? (Hjälp)

## Hjälp

Denna manual. Manualen är ett indexerat word dokument. I löpande text kan det förekomma länkar (hänvisningar) till andra sektioner. Tryck på Ctrl-tangenten och peka med musmarkören på en rubrik i innehållsförteckningen eller på en länk i dokumentet.

## Om Arion

Om – Visar nedanstående dialog:

Här kan man bl.a. se vilken version av Arion man har.

Det går också att uppdatera rapporterna via denna ruta.

## Versionshistorik på internet

Längst upp till vänster visas vilken version programmet har. Det går även att klicka på denna text för att komma direkt till Pro Curis hemsida på internet till versioninformationen. Här finns information om alla versioner som släppts och vilka uppdateringar som tillkommit, fel som rättats med mera.

# Vid eventuella fel kontakta Pro Curis

Till höger visas aktuella filer som finns i installationskatalogen där programmet körs från samt deras versioner. Vid eventuella fel i programmet, kontakta Pro Curis support på support@procuris.se Skicka då gärna med en skärmdump som visar denna rutan med alla versioner framme.

Bakgrundsbilden följer årstiderna.

Rapporterna går att uppdatera från internet. Dubbelklicka då på Arionikonen.

Följande fönster kommer upp, väljer man Ja så hämtas rapporterna.

# Systemregister

Denna del av manualen är endast till för de användare som är behöriga systemanvändare.

## Fliken Register

Klicka på menyvalet Systemregister i Arions huvudfönster.

### Fliken Registrering

Under fliken Registrering finns tre flikar, Vårdgivare (användare), Vårdgivartyp (t ex yrkesroll) och Flervalsdata.

#### Vårdgivare

I denna flik registreras samtliga användare som skall ha tillgång till Arion. Till vänster visas registrerade användare och till höger visas uppgifterna för respektive användare. Här kan man välja att lägga upp nya användare, redigera användare, inaktivera användare och radera användare. Under knappen Inaktivera kan man sätta en bock, detta för att visa inaktiverade användare. Man kan också välja att söka på vårdgivare.

Lägg till - Fyll i de uppgifter som behövs på vårdgivaren. I fältet Vårdgivaretyp, kan man fylla i användarens yrke. Vårdgivartyper läggs upp på fliken med samma namn.

Ändra – Ändra befintliga uppgifter.

Tryck på knappen Spara och därefter på knappen Återgå.

#### Vårdgivartyp

Här lägger man upp de olika arbetskategorierna (t ex yrkesroll) på sina användare. Klicka på Lägg till för att skapa en ny kategori, klicka Ok för att spara. Vill man redigera en kategori klicka på Ändra och Ok. Tänk på att de användare som har den ”gamla” kategorin ändras också. Det går också att radera en kategori, men det går inte att radera en kategori om det finns vårdgivare med vald kategori. Redigera då vårdgivarens uppgifter genom att välja en annan vårdgivartyp, därefter kan man radera vårdgivartypen.

#### Flervalsdata

Här lägger man upp de dropdown-värden som kan användas av diverse DICOM-taggar i DICOM-bildeditorn. Istället för att alltid skriva fritext-taggar så lägger man upp dem här, och väljer dem sedan.

### Bilder

#### Kategorier/Kataloger

#### Bildkategorier

Börja med att registrera de olika Bildkategorierna som skall användas på kliniken. En bild kan aldrig sparas utan tilldelning av en eller flera kategorier. Vi rekommenderar att definiera kategorier med eftertanke då kategoriseringen har stor betydelse när det gäller hängning av bilder (bildgruppering), uppföljning och sammanställning av bilder för t ex en presentation.

#### Bildkataloger

Här anger man det/de bibliotek där man vill spara bilderna. Vilken giltig enhet som helst kan användas. Dock bör man välja att spara bilderna på en enhet som finns på nätverket, men kör man Arion på en klinik med bara en dator så kan man välja att spara bilderna var som helst. Där bilderna sparas just nu markeras med grönt. För att välja var bilderna skall sparas, markera i bibliotek, klicka på knappen Välj som standardkatalog. För att skapa en ny Bildkatalog, klicka på Lägg till och välj katalogen via utforskaren som kommer fram. För att skapa en mapp att spara bilden i måste göras från Windows Explorer.

#### Standardkataloger

Standardkatalog för TWAIN bilder och Standardkatalog för röntgenbilder,

är den katalog som föreslås varje gång du hämtar in bilder. För att slippa välja rätt katalog varje gång, välj katalogen en gång för alla här.

Standardinställningarna görs på varje dator.

#### Installerade röntgenmoduler

Under kan man koppla diverse digitala röntgenutrustningar. Detta gör att Arion själv kommunicerar med röntgenutrustningen. Detta förenklar hanteringen av röntgenförfarandet. Glöm inte att spara.

#### Bildobjekt

Till vänster visas de befintliga bildobjekten, som används för att påvisa till exempel förekomsten av karies på en röntgenbild i formuläret Redigera bild.

I fältet Namn ange det namn som syns i formuläret Redigera bild. Texten i rutan Statisk text visas för användaren men går ej att ändra. Det är tänkt som en hjälptext för användaren att fylla i Standardtexten. Kryssa i Visa dialog om användaren skall få en dialog direkt när bitmapobjektet sätts ut på röntgenbilden.

Klicka på Ladda... för att ladda den bitmap som skall associeras med detta bitmapobjekt. Bitmappen ritas i till exempel Paint och skall helst inte vara för stor. Den färg som den nedersta vänstra pixeln har, blir genomskinlig och syns ej i bitmappen.

Till höger på fliken Bildobjekt visas de olika standardtextmallarna, som kan användas för att förenkla och standardisera textinmatningen när bitmapobjekt och mätobjekt läggs ut på en bild.

Skriv textmallen i rutan Textmall och välj vilken typ av mall det är. De textmallar som är av typen Bitmapobjekt visas då ett bitmapobjekt läggs ut och de som är av typen Mätobjekt visas då ett mätobjekt läggs ut.

### Fliken Videos

I denna flik anges i vilka kategorier och kataloger som videosekvenser skall lagras.

### Fliken Postnummer

Här finns alla postnummer i Sverige, men eftersom det hela tiden tillkommer nya postnummer så måste man kunna lägga till fler. Det gör man antingen här eller när man registrerar en ny patient. Vill man lägga till nytt nummer klicka på Lägg till , skriv postnumret, klicka på Ok, ange vilken ort klicka Ok. Vill man redigera ett postnummer eller en ort klicka på Ändra.  Vill man radera ett postnummer eller ort klicka på Radera. Under Uppdatera knappen kan man välja att importera post nummer från valfri fil eller diskett/cd-skiva.

### Fliken Övrigt

#### Fliken sökvägar, standardval och söktexter

##### Sökväg till Rapporter

Här ställer man in sökvägen till Rapporterna. Denna sökväg skall vara rätt efter installation, men om man vill flytta filerna till exempelvis en server, så ändrar man sökvägen här. I denna version av Arion finns det inga rapporter förutom Bildrapporten. Arion är redan förberedd till flera rapporter.

##### Standardkatalog för fritext etiketter

Den katalog där Arion skapar och hämtar fritext etiketter. I denna version av Arion finns det inga etiketter att skriva ut.

##### Vid sökning av patient, sök automatiskt med

När man söker efter en patient kan man söka på Namn, Personnummer, Telnr samt Regnr.

##### Diverse inställningar

Fyll i kryssrutorna med det/de alternativ som önskas.

##### Personnummer

Här väljer man om århundradet skall vara med i patientens personnummer eller inte. Man kan också utföra personnummerkontroll genom att kryssa i rutan Utför personnummerkontroll.

I den nedre rutan visas personnummer-masken, som bestämmer hur ett personnummer får fyllas i avseende siffror och bokstäver. Som standard gäller att de första 8 tecken måste vara siffror men att de sista 4 siffrorna kan innehålla även bokstäver. (Detta för de kunder som använder bokstäver i tillfälliga personnr)

##### Sökväg till språkfilen

Om annat språk än svenska skall användas fyller man i sökvägen till språkfilen här.

#### Fliken Globala sökinställningar

Samma sökinställningar som kan göras på föregående flik, med skillnaden att dessa är globala har förtur. (Såvida kryssrutan Använd globala sökinställningar är ikryssad)

### Fliken Befolkningsregister

Alla län i Sverige har någon typ av befolkningsregister, här kan man koppla Arion så att programmet själv hämtar aktuell patientdata, helt automatiskt.

För närmare information kring den här tjänsten kontakta Pro Curis.

När tjänsten är aktiverad så kommer en ny knapp att synas i Patientregister och Redigera vårdgivare formuläret, enligt nedan:

Allt man behöver göra för att lägga in sin patient i Arions patientregister är att skriva personnumret i rutan Personnr: klicka på knappen Sök . Finns patienten i befolkningsregistret så läggs patientens efternamn, förnamn, adress, postnummer och ort in. Programmet uppdaterar sedan patienternas uppgifter varje vecka, vilket gör att man alltid kan vara säker på att patientens adressen är riktig om man nu vill skicka ett brev.

### Fliken Arkiv/Flikar

#### Fliknamn

Arion har som standard 5 bildflikar, Bilder, Intraorala, Extraorala, Röntgen och Övrigt. Dessa flikar finns i den nedre verktygspanelen av Arion. Den gröna markeringen på varje bildflik visar hur många bilder som är sparat på patientens respektive bildflik.

Under denna systemflik kan man skapa ytterligare flikar, man kan dock inte radera de 5 flikar som är standard. Nedan visas exempel på egendefinierade flikar.

#### Fliknamn för DICOM-versionen av Arion

I DICOM-versionen skapas inga fasta flikar. Flikar skapas istället när man registrerar nya taggar och modaliteter. Gå till kapitel DICOM för mer information.

#### Bildgruppering (hängning av bilder)

Med Bildgrupperingen kan man skapa bildgrupperingsobjekt, som kan placeras var som helst på en bildflik. Storleken på bildgrupperingsobjekten går att förändra. Genom att koppla en eller flera bildkategorier till bildgrupperingsobjektet, väljs den eller de bilder som samlas i bildgrupperingsobjektet.

För att skapa en ny bildgrupperingar, klicka på Lägg till

TIPS

Antingen kan man använda en befintlig flik eller så kan man skapa en ny flik, där

bildgrupperingsobjekten skall samlas. Det är rekommenderat att skapa en ny,

eller åtminstone inte ha både vanliga bilder och bildgrupperingsobjekt på

samma flik, även om det är möjligt.

Ny/ Redigera bildgrupp formuläret

Ge denna nya bildgruppering ett namn uppe till vänster, samt ange vilken flik

bildgrupperingsobjekten skall samlas på.

Till höger under Grupperingsobjekt, klicka Lägg till, och skapa så många

grupperingsobjekt som önskas. Grupperingsobjekten flyttas genom att du

håller ner vänster musknapp och flyttar musen, när du befinner dig ovanför

ett grupperingsobjekt. Håll nere både höger och vänster musknapp för att

ändra storleken på grupperingsobjektet.

I rutan längst ner till höger, så finns alla bildkategorier, modalitet och SOPklasser som är upplagda i systemregistret under fliken Bilder och DICOM. Välj den eller de kategorier, modalitet samt SOPklasser som respektive bildgrupperingsobjekt skall visa.

På fliken Spara bilder väljer man bildtyp för vanliga bilder samt modalitet, SOPklass och Dicom-server för Dicom-bilder.

Om något bildgrupperingsobjekt görs extra stort för att slippa dubbelklicka på bilden och se den i bildeditorn, glöm inte att kryssa i Visa ej förminskad bild.

För att det skall vara lättare att få ett snyggt upplägg av bildgrupperingsobjekt, så kan man välja olika rutmönster längst upp på formuläret.

### Fliken Aktivitetslogg

Här sparas information om vem som tittat på vems bilder, sparat bilder, raderat bilder och redigerat bilder. Rapporterna går att skapa på vald vårgivare eller på vald patient.

Exempel på hur loggen kan se ut:

2009-10-08 13:31:33 | Musse Pigg | LOGIN | OK v3.00.0 |  |

-------------------------------------------------------------

2009-10-08 13:32:10 | Musse Pigg | Valt pat | Antal bilder: 39 v3.00.0 | 19121212-1212 | Kalle Anka

-------------------------------------------------------------

2009-10-08 14:13:21 | Musse Pigg | Sparar | 5870_5.jpg v3.00.0 | 19121212-1212 | Kalle Anka

-------------------------------------------------------------

2009-10-08 14:13:26 | Musse Pigg | Sparar | 5870_6.jpg v3.00.0 | 19121212-1212 | Kalle Anka

-------------------------------------------------------------

2009-10-08 14:13:32 | Musse Pigg | Sparar | 5870_7.jpg v3.00.0 | 19121212-1212 | Kalle Anka

-------------------------------------------------------------

2009-10-08 14:13:37 | Musse Pigg | Sparar | 5870_8.jpg v3.00.0 | 19121212-1212 | Kalle Anka

-------------------------------------------------------------

2009-10-08 14:18:59 | Musse Pigg | LOGOUT | OK v3.00.0 | 19121212-1212 | Kalle Anka

Om kryssrutan Visa ej sökväg till bilderna är ikryssad så döljs den riktiga sökvägen till en bild.

Om Arion styrs av externt Journalprogram via ArionCOM eller liknande kan inmatning av patienter förhindras genom att kryssrutan Förhindra att patienter läggs in i Arion kryssas i.

### Fliken DICOM

Att administrera inställningar för DICOM, kräver ingående kunskaper i DICOM-standarden. Av denna anledning beskrivs bara vissa delar av de formulär som behandlar taggar, modalities och SOP klasser. När det gäller administration av filinställningar och serverinställningar måste detta göras med kundens IT-support.

Vi rekommenderar att inställningar för DICOM utförs i samråd med Pro Curis och/eller kundens IT ansvariga.

#### Diverse inställningar

Om endast DICOM skall användas för att spara/läsa bilder i Arion kryssar man i den översta kryssrutan.

"AE" betyder Application Entity och är ett begrepp inom DICOM för att ge varje klient/dator ett unikt namn. Genom att kryssa i Använd datornamnet som AE så slipper man redigera AE för varje klient. Datornamnet används således.

Om systemet körs i Citrix-miljö eller om Fjärrskrivbord används så kryssar man med fördel i den mittersta kryssrutan.

#### Klient – Serverinställningar

##### Redigering av DICOM-server inställningar

Namn/plats är det namn som användaren ser i DICOM-bildeditorn, då de väljer DICOM-server (att jämföra med motsvarigheten en katalog för vanliga bilder).

Adress är DICOM-serverns IP-adress eller datorns namn.

Färgen som väljs visas på alla de DICOM-thumbnails som hämtas från just den här DICOM-servern. Arion kan kommunicera med hur många DICOM-servrar och/eller DICOM-dir som helst.

Server AE är DICOM-serverns AE. Serverport är den port på som DICOM-servern lyssnar på inkommande anslutningar. (Denna port måste exkluderas från eventuella brandväggsprinciper). Global Lokal port är den port som väljs som standard på alla klienter. Den föregås av Lokal port. (Denna port måste exkluderas från eventuella brandväggsprinciper)

Kryssa i kryssrutan Gör "FIND" mot denna server för att söka mot just denna server. (Man kan till exempel ha olika servrar för FIND och MOVE för att snabba upp systemet)

Kryssa i kryssrutan Gör "MOVE" mot denna server för att söka mot just denna server. (Man kan till exempel ha olika servrar för FIND och MOVE för att snabba upp systemet)

Om Inkludera servern i Bildgrupperingar är ikryssad så hämtas bilder från DICOM-servern in i bildgrupperingsobjekten med automatik. (Detta kan ta väldigt lång tid om DICOM-servern inte stödjer thumbnails. Pro Curis Dicom-server stödjer till exempel detta)

##### Redigering av DicomDir-inställningar

Namn/plats är det namn som användaren ser i DICOM-bildeditorn, då de väljer DICOM-server/DICOM-dir (att jämföra med motsvarigheten en katalog för vanliga bilder).

Katalog är den katalog där DICOM-objekten sparas. OBS! Välj en enhet på en server eller annan nätverksenhet om alla klienter skall komma åt DICOM-objekten.

Färgen som väljs visas på alla de DICOM-thumbnails som hämtas från just det här DICOM-dir. Arion kan kommunicera med hur många DICOM-servrar och/eller DICOM-dir som helst.

Kryssa i kryssrutan Gör "FIND" i detta DICOMDir för att söka mot just detta DICOMDir. (Man kan till exempel ha olika DICOMDir för FIND och MOVE för att snabba upp systemet)

Kryssa i kryssrutan Gör "MOVE" från detta DICOMDir för att hämta bilder från just detta DICOMDir. (Man kan till exempel ha olika DICOMDir för FIND och MOVE för att snabba upp systemet)

Om Inkludera i Bildgrupperingar är ikryssad så hämtas bilder från detta DICOMDir in i bildgrupperingsobjekten med automatik. (Detta kan ta väldigt lång tid om DICOMDir inte stödjer thumbnails. Pro Curis DICOMDir stödjer till exempel detta)

#### Taggar

De taggar som läggs in här visas på fliken User edit i DICOM-bildeditorn. Det går att styra om de skall fyllas i med automatisk data eller fritext från användaren se nedan.

Får redigeras – Taggen får redigeras av användare.

Standardtagg – Om taggen är standard eller egendefinierad.

Skapa flikar ….. – En flik i huvudformuläret skapas.

#### Modalities

Visa som standard ….. – En flik i huvudformuläret skapas. Flikens namn blir texten som står under Egen notering.

Göm bilder av denna modality-typen - Gör att det skapas en flik för att visa användaren att det finns fler bilder än programmet visar, men bilderna visas ej. Detta kan gälla känsliga bilder som normalt inte är intressanta för användarens normala arbetsuppgifter.

#### SOP klasser

Om taggen SOPClassUID har Skapa flikar med denna TAG kryssrutan ikryssad, så är det texten i Egen notering som används som fliknamn.

### Fliken Bildserier

I fliken Bildserier kan man skapa bildserier, så att bilder som läggs till i Arion sparas automatiskt med den/de kategori/kategorier som väljs när man skapar bildserien. Man kan även ställa in att Arion automatiskt skall utföra enkla bildfunktioner, såsom rotera, vända, göra mörkare, ljusare eller en kombination av dessa.

Efter att man skapat bildserier i systemregistret så går man till fliken Arkiv och klickar på pilen vid knappen Lägg till bild... och väljer Ta bildserie... De olika bildserierna visas och man väljer den som önskas. Ett fönster längst upp till höger i Arion visas då så länge som Arion tar in bilder. Om man har MS TextToSpeech motorn installerad, så kan talsyntesen även berätta vilken bild som skall processas.

Ange ett valfritt namn för bildserien samt i vilket bildformat bilderna skall sparas.

Ange ett valfritt namn för den nya bildseriekategorin. Därefter anges i den vänstra tabellen hur bilderna skall efterbehandlas, t ex spegelvändas, roteras etc.

I den högra tabellen kan bilderna dessutom sparas i valfritt antal övriga bildkategorier.

#### Spara DICOM-objekt

I normalfallet måste man ange modalitet och SOP klass för varje bild som skall sparas som DICOM-objekt. Detta kan automatiseras via bildserier. Registrera de modaliteter och SOP klasser för de utrustningar som används vid kliniken. Glöm inte att ange en beskrivande benämning för varje inställning. Därefter kan man skapa bildserier med fördefinierade modaliteter och SOP klasser som visas i de listboxar som finns under DICOM-egenskaper i ovanstående bild. När en bild skall sparas därefter, väljer man ur en lista som visas för varje bild.

### Röstinställningar

Om Text-to-Speech är installerad, finns möjlighet att låta en talsyntes läsa upp nästa bild i en bildserie. Tag reda på om SAPI 4.0 eller SAPI 5.1 är installerad. Välj därefter en röst i listan.

## Fliken Användare

Det är i denna flik som man lägger upp användare till Arion, det vill säga de personer på kliniken som ska ha tillgång till patientbilderna. Till vänster visas registrerade användare, och till höger visas uppgifterna tillhörande den aktuelle användaren (den som är vald i tabellen över registrerade användare).

Klicka Ny användare och välj en vårdgivare från listan. OBS! Det är bara vårdgivare som inte är upplagda som en användare som finns i listan.

Fyll sedan i Användarnamn, Lösenord och Signaturkod. Välj användar-Typ. System innebär att man har tillgång till Systemregistret, åtminstone en eller två användare per klinik bör ha denna behörighet. En Ordinär användare har det inte. Välj också om användaren får spara sina förändringar, signera bilder, samt de DICOM-rättigheter som användaren skall ha. Klicka Spara för att verifiera.

Vill man redigera en befintlig inloggare, klicka på vårdgivarens inloggningsnamn i den vänstra tabellen, klicka sedan på Redigera knappen.

Radera knappen tar bort markerad inloggare

## Fliken Internet

Här ansluter man Arion till Internet som då Automatisk uppdaterar sig.

Fyll i kryssrutorna samt välj bland olika alternativ i rullgardinsmenyerna.

Som bockarna står på bilden ovan så hämtar programmet hem sig själv, programmet berättar för användaren att det finns ny programvara att hämta hem, här kan då användaren välja att svara ja eller nej, denna kontroll görs varje dag, om det finns ny programvara att hämta hem så sparas denne i den aktuella bildkatalogen, i detta fallet i O:\DemoBilder\. Det är bara den första användaren på morgonen som startar Arion som får svara på om programvaran skall uppdateras eller ej, men när programmet är nerhämtat så kopieras det automatiskt ut till alla maskiner som har Arion installerat.

Detta gör att administrationskostnaderna för uppgradering av programvaran blir noll.

## Fliken Verktygsknappar

I denna flik kan man lägga genvägar till sina favoritprogram, vilket gör att man inte behöver gå ut till Windows varje gång för att starta sina program.

Klicka på Lägg till för att skapa en genväg uppe i Arions verktygspanel

Fyll i uppgifterna Namn på program: och Sökväg till program: För att använda sig av funktionen Starta bara ett program så måste man veta vad programmet har för adress när det är igång, denna uppgift kan vara lite knepig att få reda på men kontakta Pro Curis om ni får problem. Man kan också välja att skicka med startparametrar till det program man tänker starta t.ex ett lösenord eller liknande. Detta görs under Parametrar/ Tillgängliga parametrar här kan man välja på parametrar som Arion kan skicka vidare.

När alla inställningar är gjorda klicka på Ok.

## Fliken Licenser

Här anges Licensserver-uppgifter, samt Licenser för Pro Curis Produkter.

### Pro Curis Licenshanterare

Tryck på Starta Pro Curis Licenshanterare för att starta licenshanteraren.

Om Provisoriska licenser köpts under licensåret, måste de skickas till Pro Curis innan de kan användas. Om något blir fel, ta en skärmdump på licenssidan enligt ovan och maila eller faxa till Pro Curis.

Licenshanteraren är gemensam för alla Pro Curis produkter. Detta så att eventuell administrativ personal skall kunna sköta alla licenser på samma ställe. I G2 och G3 versionerna fick respektive licens skötas i respektive program.

När det är dags att uppdatera licenserna (oftast kommer varningar om att licenser håller på att gå ut 1 månad innan de gör det), markera det program som håller på att gå ut (EbbaG4 i exemplet ovan), tryck sedan på Skicka licensuppgifter till Pro Curis för förnyelse eller köp….

En dialog visas om att mail kommer att skickas:

Svara Ja.

Den installerade e-postprogrammet startas/öppnas och ett nytt brev skapas automatiskt med licensuppgifterna ifyllda. Fyll i kliniknamn och eventuellt namn och skicka brevet till Pro Curis. (sales@procuris.se)

Oftast kommer svarsbrev från Pro Curis inom en dag med de nya/uppdaterade licenserna. Klicka då på Lägg in nya eller uppdaterade licensuppgifter… och svara Ja på frågan i dialogrutan

Kopiera sedan, från svarsbrevet från Pro Curis, informationen som följer texten SiteID: och fyll i dialogen:

OBS! Se till att inga extra tecken följer med. Tryck på Ok.

Fyll sedan i Licensdata i följande dialog:

OBS! Samma sak här, se till att inga extra tecken följer med. Tryck på Ok. Licenserna är nu uppdaterade!

## Fliken Tillval

Här kan man köpa de olika tillvalen som finns för Arion. Till exempel DICOM-dir och/eller DICOM-server. För att köpa ett tillval, klicka på Beställ tillval och följ instruktionerna på skärmen. Tryck på Lås upp då koden erhållits från Pro Curis AB.

Man kan även testa de olika tillvalen i max 30 dagar. Klicka då på Testa tillval till vänster.

# Text boxes

Om bildserietagning varit aktiv hade bilden kategoriserats och sparats ner till patienten direkt.

Förstoringsglas

Snabb-bildverktyg

Effektkontroller

Bildinformation

Miniatyrbild

Effektöga

Stäng panel: Klicka på krysset.

Flytta panel: Sätt muspekaren på den streckade linjen och tryck på vänster mustangent. Håll den nedtryckt under tiden du flyttar panelen.

Ändra storlek: För musmarkören mot den streckade linjen eller baslinjen, tills denna figur visas. Tryck på vänster mustangent. Håll den nedtryckt under tiden du förändrar storleken.

Sätt musmarkören någonstans i urvalsrutan och håll ner vänster musknapp för att flytta urvalsrutan

Sätt musmarkören här och håll ner vänster musknapp för att ändra storlek på urvalsrutan

Men, det är här histogram-funktionen kommer in. I nästa bild har vi ställt in Auto för att låta histogrammet automatiskt försöka lista ut var min och max borde vara.

Histogrammet går nu igenom bilden, pixel för pixel och räknar ut hur många pixlar det finns av varje värde 0-255 (svart till vitt) och tar bara med dem som det finns minst 4% av. Resultatet av det nya histogrammet syns i den nedre högra bilden. I den nedre vänstra kan man se vilken del av bilden som använts.

Man kan även byta till Manuellt läge och själv välja var svart och vitt skall börja och sluta för att eventuellt finjustera bilden ytterligare.

I bilden nere till vänster klickar man med vänster musknapp för att markera svart (min), och höger musknapp för att markera vitt (max).

Precis som i de flesta bildfunktioner kan man förstora och manövrera sig inom originalbilden, och se histogramresultatet direkt.

Tryck på Verkställ för att spara ändringarna.

Dagens datum visas som default bildtagningsdatum. Välj i listan om annan datum gäller. Välj även bildflik här. Bildfliken man stod på visas som standard.

Välj i listan var bilden skall sparas.

Välj bildformat. Originalbildens bildtyp är ikryssad som standard.

Om bildtagningsutrustningen inte kan leverera data, kan man fylla i dessa fält.

Knappen Info genererar informationen som en textbox på bilden och funktionen Rita öppnas

Valfri textinmatning.

Välj en eller flera kategorier. Kategorier definieras i systemregistret.

- Knappen med en röd pil skapar en linje med en pil i ena ändan.

- Knappen med en hand som ritar skapar ett pilobjekt med en tillhörande textruta.

- Knappen med ett dokument skapar en textruta.

- Knappen med penseln initierar frihandsritning.

- Knappen med ett diagram med en röd linje skapar en punktad linje.

- Bilden, sätter ut de bitmap-objekt som lagts upp i systemregistret.

Se nedan hur man skapar respektive objekt.

Här visas de redan skapade objekten. Klicka på ett för att redigera färg, streckets tjocklek, teckensnitt med mera. Högerklicka för att radera ett objekt.

Här sätter man bakgrunds- och förgrundsfärg för ritobjekten

Här ändrar man tjockleken på strecken

Här ändrar man teckensnitt  och storlek för texten som skrivs i textrutorna

Knappen med de två gula linjalerna i kors skapar en ny mätning