Användarmanual för:

Kefalometriprogram

Senast sparad: 2014-12-03

Version 4.0

Inledning

Den här manualen går igenom Arnes olika verktygspaneler, superponeringsmöjligheter, utskrifter, arbetsinställningar och systeminställningar.

Arne är anpassat för att kunna utföra analyser och predictions på bilder som är av typen DICOM.
I manualen visas även exempel på ”Hur man gör en analys” samt ”Hur man gör en superponering”.

Innehållsförteckning

Starta Arne	4

1. Patientens bilder	4

2. Patientrelaterade analyser	4

3. Arne Huvudformulär	5

4. Huvudmenyn	6

4.1. Arkiv	6

4.1.1. Analyser	6

4.1.2. Superponering	6

4.1.3. Superponering av röntgenbilder	8

4.1.4. Bild-superponering	11

4.1.5. Bildserie	13

4.1.6. Skriv ut	19

4.1.7. Skrivarinställning	19

4.1.8. Avsluta	19

4.2. Inställningar	20

4.2.1. Dölj bild	20

4.2.2. Dölj mätpunkter	20

4.2.3. Markera aktiv punkt	20

4.2.4. Markera aktiv analysåtgärd	20

4.2.5. Skala om	20

4.2.6. Visa punktens namn	20

4.2.7. Tala om punktens namn	20

4.2.8. Tala om regionens namn	20

4.2.9. Skriv över mätpunkt utan fråga	20

4.2.10. Bakgrundsfärg	21

4.2.11. Ritpunkts storlek	21

4.3. Bildverktyg	21

4.3.1. Kontrast/Ljus/Gamma	22

4.3.2. Öka gammakorrektionen F2	25

4.3.3. Minska gammakorrektionen F3	25

4.3.4. Gör bilden ljusare	25

4.3.5. Gör bilden mörkare	25

4.3.6. Öka Kontrasten	25

4.3.7. Minska Kontrasten	25

4.3.8. Spegelvänd	25

4.3.9. Filter	26

4.3.10. Solarize	28

4.3.11. Gör om till gråskala	28

4.3.12. Invertera F11	28

4.3.13. Histogram...	28

4.3.14. Kopiera till klippbord	29

4.3.15. Klistra in från klippbordet Ctrl+V	29

4.3.16. Återställ bild Esc	29

4.4. Skrivbord	29

4.5. Visa	29

4.5.1. Mätpunkter	30

4.5.2. Analysåtgärder	31

4.5.3. Miniatyrbild	34

4.5.4. Precisionsverktyg	34

4.5.5. Kalibrera bild	35

4.5.6. Kalkylator	35

4.5.7. Avståndsmätning	35

4.5.8. Bildstorlek	36

4.5.9. Flytta utskrift	36

4.5.10. Patientdata	36

4.5.11. Förflyttningar	36

4.5.12. Regioner	37

4.5.13. Tempregioner	37

4.5.14. Mätresultat	38

4.5.15. Harmonibox	39

4.5.16. Profilfoto	39

4.5.17. Histogram	41

4.5.18. Superponeringsresultat	43

4.5.19. Ritfunktioner	44

Utföra mätningar i en bild	46

Avståndsmätning	47

Vinkelberäkning	47

Beräkna area	48

4.6. Gå till journal/Arion	48

4.7. Spara punkter	48

4.8. System	48

4.8.1. Tänder	48

4.8.2. Analyser	49

4.8.3. Förflyttningar	54

4.8.4. Analystyper	55

4.8.5. Standarddeviation	56

4.8.6. Röstinställningar	57

4.8.7. Övrigt	57

4.8.8. Internet	58

4.8.9. Automatisk uppdatering av Arne	58

4.8.10. Licenser	58

4.8.11. Pro Curis Licenshanterare	59

4.9. ? – Om	60

4.10. Versionshistorik på internet	61

5. Vid eventuella fel kontakta Pro Curis	61

6. Exempel	62

6.1. ”Hur man gör en analys”	62

6.2. ”Hur man gör en superponering”	64

# Starta Arne

Arne startas inifrån Arion, Edward eller Paul. Antingen genom att klicka på knappen "Arne"  eller genom att markera en sparad bild och sedan högerklicka och välja Öppna i Arne (på Arkiv-fliken i Edward/Paul, eller i bildrapporten)

Om det redan gjorts analyser på den markerade bilden, visas de i listan Öppna analys, och genom att klicka på en av dem så kommer man rakt in i Arne med vald patient, bild och analys.

# Patientens bilder

Om ingen bild valdes enligt ovan, så visas Patientens bilder.

Här väljer man den bild som skall analyseras

(bilderna läggs in via Edward32, Paul32 eller

Arion). Alla bilder som finns på patienten visas om det står

Alla i rullgardinsmenyn. Man kan också söka på enskilda

bildkategorier under samma meny. Det går också att välja bild

som är av typen DICOM, i exemplet ovan så går

det att välja bildtyp Standard eller DICOM.

# Patientrelaterade analyser

Efter val av bild visas Patientrelaterade analyser. Detta formulär går även att nå via Arnes meny-alternativ Arkiv - Analyser.

Befintliga analyser - Denna dialogruta visar Befintliga analyser.

Finns det inga analyser, så är rutan nedan tom.

Ny analys - Här skapas Nya analyser vilket man gör genom att klicka på knappen Ny analys.

Fyll sedan i de uppgifter som behövs under Analys, Analystyp, Datum, Etnisk tillhörighet, Åldersgrupp samt eventuellt Beskrivning.

Bildens upplösning i DPI samt Förstoringsgrad fylls i automatiskt. Kontrollera dock så de stämmer med den valda bildens upplösning.

Man kan öppna Arne utan att det finns någon analys, tryck på ”X” i dialogens högra övre hörn och dialogrutan Patientrelaterade analyser stängs. Huvudformuläret i Arne öppnas.

# Arne Huvudformulär

När man valt patient, bild och analys så visas huvudformuläret.

I detta exempel finns dessutom ett antal Verktygspaneler framme som vi kommer att gå igenom senare.

# Huvudmenyn

Högst upp i formuläret finns huvudmenyn.

Här kommer huvudmenyns olika menyer att behandlas.

## Arkiv

### Analyser

Här kan man ta fram patientens analyser, se under rubriken Analys, eller prognoser.

### Superponering

Klicka på Superponering under menyn Arkiv och fönstret nedan öppnas.

Tillgängliga analyser - Välj vilken/vilka analys/er som skall superponeras under Tillgängliga analyser genom att dubbelklicka på analysen. Analyserna flyttas då ned till rutan Analyser som skall superponeras och visas i rött respektive blått. Vill man välja andra färger på sina analyser högerklicka då på respektive färg.

 


Dubbelklicka på analysen för att ta bort den från listan. Det går att jämföra hela 10 st olika analyser samtidigt.

Superponeringspunkter - I rutan Superponeringspunkter kan man välja mellan vilka punkter som skall vara Centreringspunkt respektive Roteringspunkt. Dessa går att spara som Standardpunkter.
Under superponeringspunkter går det också att välja vad som ska synas, som standard så visas allt i de båda analyserna.
För att välja bort oönskad data, högerklicka på respektive meny.

### Superponering av röntgenbilder

I rutan Supoerponeringspunkter går det dessutom att lägga samman 2 röntgenbilder för att jämföra.
Se först standard superponering, klicka i parametern Från röntgenbild och klicka på knappen Väljpunkter



Båda röntgenbilderna visas då ovanpåvarandra, centrerade och roterade via de punkter man valt i förra momentet.

För att kunna ändra eller flytta på en av bilderna får man först välja vilken av bilderna genom att klicka på Under eller Över Detta görs under panelen Bildbehandling

Här går det går också att förändra bildens Ljusstyrka, Kontrast, Gamma eller Invertera.

För att se de olika röntgenbilderna kan man använda parametern Transparans. Dra reglaget med pilen och se hur bilderna läggs samman.

För att rotera bilden, sätt markören på reglaget, använd sedan Page Up och Page Down på tangentbordet.
Bilden roteras en grad per tryck, och roteras runt centreringspunkten som valdes vid sammanslagningen av de båda analuserna.

Panelen Bild 1 egenskaper visar endast skalningen av den första bilden.


När man lagt samman bilderna och vill se resultatet, tryck på knappen OK

Visa resultat - För att få fram resultatet av superponeringen, tryck på knappen Visa resultat och fönstret Beräkningsresultat Superponering öppnas. Här visas beräkningsresultatet från Analysåtgärder, Punkt för punkt, Endast regionpunkter eller Skriv ut regionens namn. På alternativen Punkt för punkt, Endast regionpunkter och Skriv ut regionens namn visas dessutom i vilken riktning punkten är flyttad och hur många millimeter.

Resultatet går att Spara till fil, Kopiera till klippbordet som text samt att Kopiera till klippbordet som bild.

Detta görs genom att högerklicka i respektive ruta.

### Bild-superponering

Här kan man välja att lägga två olika bilder ovanpå varandra.

Välj Ladda bilder.

Välj den första bilden.

Patientens bilder visas, man måste nu sätta ut en centreringspunkt och en rotationspunkt, enligt rutans anvisningar.

Välj sedan den andra bilden

Patientens bilder visas igen och man måste även här sätta ut en centreringspunkt och en rotationspunkt, enligt rutans anvisningar. I exemplet har det placerats en punkt på motsvarande Sella:s plats som centreringspunkt och motsvarande skäret på upper incisors plats som rotationspunkt, men det går givetvis att använda vilka strukturer som helst till att länka samman bilderna.

Det går också aldeles utmärkt att koppla samman 2 foton.

I verktygspanelen till höger finns inställningar till att skala om bilderna, göra bilderna transparanta, rotera  bilderna, ändra ljusstyrka, kontrast, gammakorrigera, invertera och återställa bilderna.

Genom att invertera den ena bilden kan man på ett enkelt sätt se förändringar i röntgenbilderna med en 3D-effekt

### Bildserie

Här inne går det att lägga samman flera olika bilder och på så vis skapa en film.

Börja med att ladda bilder under menyn, eller via F3

sätt sedan ut 2 punkter som ska fungera som sammanlänkning till övriga bilder i bildserien.

Välj sedan bilder tills alla bilder är valda till bildserien.

Vill man spara bildsekvensen för vidare bildvisning, välj Menyn Arkiv

Välj Spara som film

Välj vad filen ska heta och var den ska sparas, filen väljer som standard att sparas som AVI format.

Tryck på Save eller spara.

Om allt går bra får man information om det

### Skriv ut

### Skrivarinställning

Här ställer man in sin skrivare.

### Avsluta

Stänger Arne.

## Inställningar

### Dölj bild

Dölj röntgenbilden med F9 tangenten.

Man tar fram bilden genom att trycka på F9 igen.

### Dölj mätpunkter

Dölj mätpunkterna med F10 tangenten.

Mätpunkterna tas fram igen genom att trycka på F10 en gång till.

### Markera aktiv punkt

Den punkt man har markerat i Verktygspanelen/

Mätpunkter kommer att blinka på skärmen, förutsatt att den är utplacerad på bilden.

### Markera aktiv analysåtgärd

Den analys man har markerat i Verktygspanelen/Analysåtgärder kommer att blinka på skärmen, förutsatt att den är utritad på bilden. Röda Analysåtgärder indikerar att de är uträknande och syns då inte på skärmen.

### Skala om

När man skalar om sin bild med Verktygspanelen/Bildstorlek, kan man även koppla det till sina Mätpunkter, och sin text som finns på bilden, den skalas då också om.

### Visa punktens namn

Punktens namn skrivs ut på skärmen.

### Tala om punktens namn

Programmet kan säga Mätpunkternas namn vid utsättning för att underlätta detta. Dock krävs att modulen ”Text-to-Speech” är installerad.

### Tala om regionens namn

Programmet kan säga Regionens namn, dock krävs att man har en modul som heter ”Text-to-Speach”. Använder man operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP så ingår den modulen där.

### Skriv över mätpunkt utan fråga

När en redan befintlig Mätpunkt skall skrivas över, frågar programmet ”Vill du ersätta den gamla punkten?”. För att slippa den frågan markeras Skriv över mätpunkt utan fråga.

### Bakgrundsfärg

Bakom bilden finns från början grundfärgen svart, men

den går att byta ut mot valfri färg. Se formulären nedan.

Klicka på den färg som önskas, för att bekräfta klicka på OK.  Det går också att skapa egna färger, klicka på Define Custom Colors>>, och då kommer det högra formuläret också upp. Klicka först på en tom ruta under Custom colors. Klicka sedan på den färg som önskas i färgpaletten till höger. Det går att finjustera färgen genom att dra ”korset” till önskad färg. Den svarta pilen markerar ljusstyrkan på färgen, vilken går att föra uppåt och nedåt. Man ser hur färgen förändras i rutan som heter Color/Solid. Klicka på knappen Add to Custom Colors för att verifiera.

### Ritpunkts storlek

Här går det att redigera storleken på de utritade punkter som ingår i aktuell analys

## Bildverktyg

Här kan man göra tillfälliga förändringar på röntgenbilden under tiden man arbetar med den.

OBS Ingen av dessa förändringar sparas på bilden OBS

Vill man att bildens förändringar ska sparas så får man göra motsvarande bildredigering i sitt grundprogram, Edward32, Paul32 eller Arion.

### Kontrast/Ljus/Gamma

Det går att utföra ett antal olika förprogramerade bildförändringar genom att trycka på ”F1” tangenten. Dessa grundinställningar ställs in på Färginställningar formuläret, vilket kommer fram när man klickar på Kontrast/Ljus/Gamma. Se formuläret nedan.

#### Hue, Saturation, Lightness (HSL)

Hue – Används för att “Rotera“ färgerna på bilden. Exempelvis; blått blir gult, rött blir grön osv. Detta gör ingen inverkan på bilder i svart/vitt. För att påverka bilden dras pilen åt vänster eller höger. Det går också att ange ett värde i rutan där det står ”0” genom att klicka på pilarna eller genom att skriva siffror.

Saturation – Här ställer man in färgmättnaden på sin bild. Påverkar hur mycket färg som skall finnas på bilden.

Lightness – Med denna inställning görs bilden ljusare eller mörkare.

Spara som standardinställning Utförs med F1 – Med denna knapp sparas alla inställningar, vilket gör att man kan förändra vilken bild som helst med samma inställning man hade innan genom att trycka på F1.

Ladda standardinställningar – Genom att klicka på denna knapp återinställs grundinställningarna för HSL.

Verkställ – För att inställningarna som ställts in skall förändra bilden, klicka på knappen Verkställ.

Återställ bild –Denna knapp återställer bilden som den såg ut innan den förändrades; gäller bara den senaste förändringen.

Nollställ allt – Här återställs alla inställningar till ”0”.

#### Röd/Grön/Blå

Röd - Med denna inställning ökas eller minskas den röda färgen i bilden.

Grön  - Med denna inställning ökas eller minskas den gröna färgen i bilden.

Blå - Med denna inställning ökas eller minskas den blå färgen i bilden.

Spara som standardinställning Utförs med F1 – Med denna knapp sparas alla inställningar, vilket gör att man kan förändra vilken bild som helst med samma inställning man hade innan genom att trycka på F1.

Ladda standardinställningar – Genom att klicka på denna knapp återinställs grundinställningarna för Röd/Grön/Blå.

Verkställ – För att inställningarna som ställts in skall förändra bilden, tryck på knappen Verkställ.

Återställ bild – Denna knapp återställer bilden som den såg ut innan den förändrades; gäller bara den senaste förändringen.

Nollställ allt – Här återställs alla inställningar till ”0”.

#### Gamma

Gammavärdet – Detta värde har bilden som standard när menyn öppnas. Flytta pilen  till höger eller vänster för att ändra värdet.

Pixelmonitor/Pixel värde – Detta fönster visar visuellt hur förändringen påverkar de olika färgerna på bilden. Gamma korrigeringen påverkar alla färgerna mellan ”0 = vit” till ”255 = svart”.

Spara som standardinställning Utförs med F1 – Med denna knapp sparas alla inställningar, vilket gör att man kan förändra vilken bild som helst med samma inställning man hade innan genom att trycka på F1.

Ladda standardinställningar – Genom att klicka på denna knapp återinställs grundinställningarna för Gamma.

Verkställ – För att inställningarna som ställts in skall förändra bilden, tryck på knappen Verkställ.

Återställ bild – Denna knapp återställer bilden som den såg ut innan den förändrades; gäller bara den senaste förändringen.

Nollställ allt – Här återställs alla inställningar till ”0”.

#### Ljusstyrka/Kontrast

Ljusstyrka – Med denna inställning gör man bilden ljusare eller mörkare.

Kontrast – Ökar skillnaden mellan ljusa och mörka pixlar.

Verkställ – För att inställningarna som ställts in skall förändra bilden, tryck på knappen Verkställ.

Återställ bild – Denna knapp återställer bilden som den såg ut innan den förändrades; gäller bara den senaste förändringen.

Nollställ allt – Här återställs alla inställningar till ”0”.

#### Bildverktyg/Bildstorlek

Detta är ingen egen flik utan denna inställning går att göra på alla formulär där utseendet är följande, se exempel nedan.

### Öka gammakorrektionen F2

Kommandot utförs med F2. Detta snabbval ökar gammavärdet med 0,1.

### Minska gammakorrektionen F3

Kommandot utförs med F3. Detta snabbval minskar gammavärdet med 0,1.

### Gör bilden ljusare

Kommandot utförs med F5. Detta snabbval gör bilden ljusare i 5 steg. Det går också att göra detta i olika steg, utför förändringen genom att klicka på det steg som önskas.

### Gör bilden mörkare

Kommandot utförs med F6. Detta snabbval gör bilden mörkare i 5 steg. Det går också att utföra förändringen genom att klicka på det steg som önskas, se menyn ovan.

### Öka Kontrasten

Kommandot utförs med F7. Detta snabbval ökar skillnaden mellan ljusa och mörka färger i 5 steg. Det går också att göra detta i olika steg. Utför förändringen genom att klicka på det steg som önskas.

### Minska Kontrasten

Kommandot utförs med F8. Detta snabbval minskar skillnaden mellan ljusa och mörka färger i 5 steg. Det går också att utföra förändringen genom att klicka på det steg som önskas, se menyn ovan.

### Spegelvänd

En bild går att vända på olika vis, se menyn nedan.

För att vända bilden, klicka med musen på det val som önskas.

### Filter

#### Linjära/Statiska

Klicka på fliken Linjära/Statiska så öppnas fönstret ovan.

Standard filter – Arne har en mycket kraftfull filtermodul. Den gör att man kan upptäcka detaljer i vissa bilder som annars skulle vara mycket svåra att urskilja och framhäva dessa. Att förklara hur filtren påverkar olika bilder är svårt, därför rekommenderar vi att prova sig fram till den bästa lösningen. Om nu inte dessa filter skulle räcka till så går det att göra egna filter.

Användardefinierade filter – I rutan under denna rubrik finns de filter som man skapat själv. Är den tom så finns det inga egna filter.

Utför på –Det går att utföra filtrering på enskilda färger. För att få det valda filtret att påverka den blåa färgen på bilden; klicka bort de bockar som motsvarar röd och grön.

Färgtyp - För att kunna påverka enskilda nyanser klicka på HSL eller HSV. Hur dessa inställningar påverkar bilden är också lättare att prova sig fram med till en bra lösning än att beskriva det här.

Riktning – Vissa filter går att ”ljussätta” från olika riktningar genom att klicka på den pilrikning som ljuset skall komma ifrån. OBS, detta har olika inverkan på bilderna.

Radera – Raderar sitt markerade egendefinierade filter.

Lägg till filter – Se nedan.

Verkställ – För att inställningarna som ställts in skall förändra bilden, tryck på knappen Verkställ.

Återställ bild – Denna knapp återställer bilden som den såg ut innan den förändrades; gäller bara den senaste förändringen.

#### Filterdefinitioner

Här ser man hur filtret ser ut matematiskt.

Under Storlek på matrisen kan man välja att göra sitt filter större eller mindre. I matris beskrivningen går det att välja om filtret skall vara 3x3, 5x5 eller 7x7 matriser.

Filtret fungerar enligt följande; bilden läses in rad för rad med början uppe från vänstra hörnet, den första pixeln som läses in placeras mitt i den matris som valts. Utifrån denna punkt påverkas sedan de pixlar med de tal som då står i de olika rutorna i matrisen, se exempel nedan.

I detta exempel är 5 i centrum, pixelvärde adderas med 5 och utifrån den pixeln adderas eller subtraheras sedan de olika pixlarna precis som matrisen beskriver.

Divisor/Bios – Detta är också en inställning som påverkar filtret. Även här får man prova sig fram till vilken inställning som fungerar bäst. Ett tips är att ta fram den bild som skall filtreras och sedan börja med att ändra på värdena och prova sig fram.

Spegelvänd, topp till botten – Flyttar övre raden till nedre raden i filtret.

Spegelvänd, vänster till höger – Flyttar vänstra raden till den högra raden i filtret.

Verkställ på förhandsvisning–Utför filtrering på den nedre bilden, förhandsvisning.

Öppna filter – Här går det att öppna befintliga filter.

Spara filter – Här sparar man sina egendefinierade filter.

Verkställ – För att inställningarna som ställts in skall förändra bilden, klicka på knappen Verkställ.

Återställ bild – Denna knapp återställer bilden som den såg ut innan den förändrades; gäller bara den senaste förändringen.

### Solarize

### Gör om till gråskala

Färgbilder görs om till bilder i gråskala.

### Invertera F11

Kommandot utförs med F11. Detta snabbval inverterar bilden.

### Histogram...

Tar fram histogramfönstret där bilder med dålig kontrast kan förbättras.

Mer information om detta längre ner under Histogram.

### Kopiera till klippbord

Med denna funktion går det att välja vad som skall kopieras till klippbordet.

Bakgrundsbild Ctrl+C - Detta kommando kopierar endast bilden till klippbordet.

Både bild och analys - Detta kommando kopierar bild och analys till klippbordet.

### Klistra in från klippbordet Ctrl+V

Med detta kommando går det att klistra in en bild till Arne, vilken då ersätter den befintliga bilden tillfälligt. Detta kan vara intressant om man vill jämföra två olika bilder på en patient.

### Återställ bild Esc

För att ångra alla förändringar på en bild; tryck på tangenten Escape, uppe i vänstra hörnet på tangentbordet. Bilden återgår då till sitt originalutförande. Bilden går alltså inte att förstöra.

## Skrivbord

Här går det att spara/ladda aktuellt skrivbord. Detta är användbart då man använder fjärrskrivbord eller Arne på olika datorer med olika skärmupplösningar. Inställningarna sparas i registret.

## Visa

### Mätpunkter

Dessa är de mätpunkter som skall placeras ut på röntgenbilden enligt vald analys, se panelen nedan.

Om man väljer att placera punkterna i en annan ordning Tänk på att sista punkten bör placeras sist på röntgenbilden, om denna punkt placeras tidigare på röntgenbilden så frågar programmet om analysen ska startas, svara man då Yes får man förmodligen en följdfråga som säger att det inte gick att starta analysen.

Detta beror på att man inte har placerat alla punkterna från analysen på röntgenbilden.

Den första frågan som kom fram kommer dock alltid fram efter utplacering av den sista punkten.

Skapa temporära punkter – För att förenkla vid skapandet av regioner, så kan man skapa temporära punkter, genom att klona en befintlig. Denna nya klonade punkt får samma utseende som dess värd.

Positionen blir snett nedanför värdpunkten.

Den nya punkten kan läggas in i en befintlig region genom att först markera önskad region, sedan hålla nere CTRL och klicka på den klonade punkten.

För att byta rotationspunkt i en region: Ställ musen på den nya rotationspunkten, högerklicka och välj Välj som rotationspunkt.

De temporära punkterna försvinner om man går in i systemregistret, eller om man trycker på Återställ på verktygspanelen Mätpunkter.

Exportera – Alla mätpunkterna går att exportera som fil till valfri enhet.

Importera– Det går att importera befintliga mätpunkter till analysen.

Redigera mätpunkt –Samtliga mätpunkter går att redigera, se formuläret nedan. Detta går också att göra i fliken System.

Namn – Punktens namn går att byta.

Punkten skall vara synlig – Det går att skapa punkter som inte visas på skärmen. Dessa punkter är dock svåra att flytta sedan de väl finns på skärmen, eftersom de inte syns. Det rekommenderas att alltid sätta en bock rutan.

Punktens utseende – Punkten kan vara Cirkel, Fyrkant eller Kryss.

Punktens storlek – Antal pixlar som punkten skall ha. Om punkten är vald som Kryss, så måste antalet pixlar vara ojämnt antal t.ex. 5, 7, 9, 11 osv.

##### Punktens färg – Punkten kan anta 16 olika färger, den färg som är vald är markerad med FG = förgrunds färg.

##### Gör punkten ihålig – Detta gör att punktens centrum blir genomskinligt så att den underliggande bilden syns igenom.

Skriv ut punktens namn – En bock här resulterar i att punktens namn placeras strax under punkten på skärmen.

Ändra – Klicka på Ändra-knappen så kommer fönstret Tecken fram. Här ändras Teckensnitt på punktens namn.

Teckensnitt – Här väljs olika teckensnitt.

Stil – Här ställs in om texten skall vara Normal, Kursiv, Fet stil eller Fet Kursiv.

Storlek– Här väljs storlek på valt teckensnitt.

Effekter – Det går att generera ett streck igenom sin text = Genomstruken eller Understruken = som drar ett streck under texten.

Färg – Välj vilken färg som texten skall använda sig av.

Teckenuppsättning – Det går att välja olika språk på vissa typsnitt, i normalfall står det alltid Västerländsk.

Exempel – Här visas ditt teckensnitt med de inställningar du gjort.

Klicka på OK knappen när dina val är gjorda. Om inga inställningar skall göras tryck på Avbryt.

### Analysåtgärder

Dessa är de analyser som skall ritas ut och beräknas på de utsatta punkterna i röntgenbilden, se panelen nedan.

Om man markerar en analys och högerklickar, så visas en meny där kan man

välja att:

Markera alla – Bockar sätts i alla analyser, både svarta och röda.

Markera alla röda - Sätter bockar i alla röda analyser.

Markera alla svarta - Sätter bockar i alla svarta analyser.

Markera ingen - Tar bort alla bockar på alla analyser. Man kan också klicka på den analysbock man vill och manuellt förändra den.

Redigera åtgärd – (Detta går också att göra i fliken System.) Här går det att göra justeringar på befintliga analyser, detta bör dock bara göras av personer med systemutbildning. Följande formulär visas när man klickar på Redigera åtgärd.

Tänk på att allt som ändras här förändrar samtliga befintliga analyser med samma namn. Därför rekommenderas det att alltid kopiera befintlig analys och döpa om den. Efter det kan man förändra sina analysåtgärder i en ny analys. På så vis förstör man inte sina gamla analyser.

När åtgärdens egenskaper skall redigeras eller om man skapar en ny analys så är det viktigt att man fyller i uppgifterna i rätt ordning. Rätt ordning är; Namn, Funktion, (i detta fall står där streck 1 och streck 2, detta ändrar sig beroende av vilken analys man väljer att utföra) samt Beräkningens egenskaper. Sedan kan man välja själv.

Namn – Anger vad analysåtgärden skall heta.

Funktion – Här står Beräkna vinkeln, men det går det att välja på ett antal olika funktioner se nedan. Se också Analyser under menyn System, Redigera åtgärd. I detta kapitel är Funktion beskrivet närmare.

Beroende vilken analys man väljer så sker olika saker med analysen, t.ex. Rita streck, Rita rätvinkligt streck, Rita tand och Tvåpunktsstreck ritar ut visuella streck eller kurvor på bilden som analyseras, medan de övriga analyserna är beräknande och visar ingenting på bilden, förutom eventuella mätresultat av beräkningen på skärmen.

I detta fall så står det Streck 1, samt Streck 2 under Funktion, detta ändrar sig beroende på vilken typ av analys som man vill skapa.

##### Streck 1 – Här väljer man var streck 1 ska börja, det står Sella i exemplet. Till höger om Sella står det Nasion, här väljer man var streck 1 ska sluta.

Streck 2 - Här väljer man var streck 2 ska börja, det står Nasion i exemplet. Till höger om Nasion står det B-point, här väljer man var streck 2 ska sluta.

Vi har nu skapat en vinkelberäkning som heter SNB.

Observera, att i en trepunkters vinkelberäkning skapar programmet själv vinkeln utifrån de vinklar man begärt. Vid en fyrapunkters vinkelberäkning, Differens mellan vinklar (t.ex. SNA/SNB) måste man själv byta plats på två punkter, om inte vinkeldifferensen blir som man vill.

Beräkningens egenskaper – Här väljer man sina måttenheter se nedan.

Utskriftens egenskaper – Här går det att skapa en överskrift tillsammans med sitt mätresultat, under detta står det Font och här kan man välja vilken typ av teckensnitt man vill ha sitt resultat på skärmen med. Se Redigera Mätpunkt/Tecken.

Placering (i antalet pixlar). Om man valt att skriva en överskrift i förra momentet, så kan man här välja att placera den på valfri plats på skärmen. Fyll i antalet pixlar under Vänster och Topp, sätt en bock i rutan ( I närheten av punkten, samt välj vilken punkt det gäller i rullgardinsmenyn. Värdet syns nu på skärmen. I Flytta utskrift under menyn Visa, bestämmer man var startpunkten för alla utskrifter ska vara.

Bildskärmens övre vänstra hörn är origo.

Beräkna standarddeviationen – För att beräkna standarddeviationen, sätt ett kryss i rutan. Välj på vilken analys det skall ske genom att markera analys i rullgardinsmenyn.

OK – för att aktivera samtliga inställningar tryck på OK.

### Miniatyrbild

För att få en miniatyrbild av patientbilden klickar man på Miniatyrbild under menyn Visa. Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

Panelen  Bildstorlek hjälper till att förstora eller förminska bilden, kvadraten uppe i övre vänstra hörnet markerar vad man ser just nu på den stora bilden. Denna kvadrat går att förflytta över bilden.

### Precisionsverktyg

Precisionsverktyg - Klicka på Precisionsverktyg under menyn Visa. Här kan man precisionsförflytta mätpunkterna.

Röda pilar - Markera en punkt, och flytta den uppåt, nedåt, till höger respektive vänster med hjälp av de röda pilarna i mätverktyget. Det går också att precisionsflytta mätpunkterna genom att markera en punkt, ställa markören i rutan mitt i mätverktyget samt flytta med hjälp av piltangenterna på tangentbordet.

För att flytta till nästa eller föregående punkt, tryck ctrl+piltangenter uppåt samt nedåt.

Genom att hålla ned shift+piltangenter kan man bläddra i bilden, och shift+page down gör att patientbilden flyttas stora steg, dvs man kan skrolla sig i bilden.

Dölja – Spara position - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Kalibrera bild

Kalibrera - Om man är osäker på den laddade röntgenbildens upplösning eller kefalostatens förstoringsgrad, så kan man använda kalibreringsverktyget. I Arnes huvudmeny Visa välj Kalibrera bild.

Skriv in det avstånd du tänker mäta. Ett så stort avstånd som möjligt är önskvärt. Titta på den avbildade linjalen först. Klicka sedan på Kalibrera.

Sätt ut den första mätpunkten och sedan den andra. Arne räknar ut hur många millimeter det är mellan punkterna och skriver ut resultatet i rutorna dpi och Zoom. I det här fallet är resultatet 155.7 dpi. Vilket förmodligen betyder att bilden scannades in i upplösningen 150 dpi och att kefalostaten har en förstoring på 1.04 gånger. Klicka på knappen Spara på analys om du vill använda denna inställning på den laddade bilden.

Dölja – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Kalkylator

Kalkylator - Klicka på Kalkylator under menyn Visa. En enkel kalkylator öppnas.

Dölja – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Avståndsmätning

Mät avstånd - Klicka på Avståndsmätning under menyn Visa. Fönstret Mät avstånd öppnas. Här mäts avståndet mellan mätpunkterna eller valfritt parti i patientbilden. Fyll i den Måttenhet som skall användas, och tryck på Mät. Markera den första och den andra punkten där avståndet skall mätas. Skillnaden kommer automatiskt upp under rubriken Avstånd mellan punkter.

Tänk på att resultatet i avståndsberäkningen blir felaktigt om inte bilden är kallibrerar med rätt förstoringsgrad och upplösning.

Dölj – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Bildstorlek

Ändra storlek - Klicka på Bildstorlek under menyn Visa för att ändra patientbildens storlek. För att ändra storleken på bilden dras pilen åt höger eller vänster. Patientbilden ändrar då automatiskt storlek, och resultatet syns i siffror efter rubriken Storlek. Använd snabbknapparna 1:1 för att få patientbilden ändrad till förhållande 1:1, samt Max för att kunna se hela patientbilden i fönstret (standardinställning).

Dölj – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Flytta utskrift

Förflytta utskrift - Klicka på Flytta utskrift under menyn Visa och fönstret Förflytta utskrift öppnas.

Dölj – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Patientdata

Patient/Analysinformation - Klicka på Patientdata under menyn Visa, och fönstret Patient/Analys information öppnas.

Dölj – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Förflyttningar

Förflyttningar- Klicka på Förflyttningar under menyn Visa, och fönstret Förflyttningar öppnas.

Dölj – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Regioner

Regioner - Klicka på Regioner under menyn Visa, och fönstret Regioner öppnas.

Förflyttning av region – Det finns 2 sätt att flytta en region, rotera samtliga punkter i reginen (utom centreringspunkten) eller förflytta samtliga punkter i reginen.

Att rotera punkterna i reginen görs genom att man håller ner höger musknapp inuti regionen och samtidigt vrider musmarkören åt önskat håll.

Att förflytta samtliga punkter i en region görs genom att vänster musknapp hålls nere samtidigt som man flyttar musmarkören i önskad rikting i vald region.

Förflyttning av regioner som ligger ovanpå varandra

Om man valt att ha flera regioner som ibland ligger ovanpå varandra, vilket inte är ovanligt så kan det vara omöjligt att få tag i den understa regionen.

Det man då kan göra är att ställa markören i den regionen som man vet innehåller flera regioner, trycka ner tangenten z, då markeras nästa region istället.

Byta rotationspunt i Regionen -  Vill man ändra rotationspunkt i en befintlig region så högerklickar man på den punkt som skall vara ny rotationspunkt.

Här kan det vara svårt att ibland markera rätt punkt, sätt då markören inuti den region som det skall bytas rotationspunk på, håll ner CTRL knappen samtidigt som du högerklickar på den punkt som skall vara ny rotationspunkt.

Redigera region - För att ändra i regionen markera den region som skall ändras, klicka på Redigera region och fönstret Redigera region öppnas. Se också kapitlet System, Regioner, Redigera region.

### Tempregioner

Tempregioner – Används till att skapa en temporär region.

För att skapa en tempregion,  håll ner Ctrl knappen samtidigt som man klickar på de punkter som skall ingå i tempregionen.

Vill man ta bort någon punkt i sin tempregion, högerklickar man på en av punkterna eller i rutan och välj

Ta bort punkt eller Ta bort alla.

Vill man spara tempregionen tryck på Spara knappen.

Tänk på att det går inte att spara en tempregion med klonade punkter i.

### Mätresultat

Mätresultat - När man gjort sin analys kan man få fram Mätresultatet i siffror genom att klicka på Mätresultat under menyn Visa. Det går också att få fram fönstret genom snabbkommandot F12.

### Harmonibox

För att få fram fönstret Harmonibox, klickar man på densamma under menyn Visa.

Det går också att få fram fönstret genom snabbkommandot Shift+F12.

Dölj – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

Inställningar - Klicka på knappen Inställningar så kommer fönstret Harmonibox Inställningar upp, i vilken man kan göra sina inställningar av de Analysåtgärder som används i Harmoniboxen. För att aktivera klicka på OK. Inställningarna visas nu i Harmoniboxen.

Återställ position - Vill man återställa positionen på den utritade harmoniboxen klickar man på knappen Återställ position, så återgår den till standardposition. (de blåa markeringarna)

Kopiera till klippbord - Harmoniboxen kan kopieras till klippbordet genom att klicka på knappen Kopiera till klippbord.

Tänk på att Harmoniboxen inte fungerar på alla analystyper.

### Profilfoto

Profilfoto -prediction – Denna panel gör att man kan lägga ett foto ovanpå sin röntgenbild och på så vis föra över sina förflyttningar från analysen/prognosen till sitt foto på patienten.

Tryck på knappen Ladda ny bild... och välj det profilfoto som hör till den redan öppnade röntgenbilden.

Fotot laddas och läggs ut på skärmen ovanpå röntgenbilden. Nu måste en centreringspunkt och en rotationspunkt sättas ut. Arne kommer att förvälja punkten Nose tip som centreringspunkt om den finns, och punkten Lower Lip som rotationspunkt om den finns. Annars måste man manuellt sätta dessa punkter.

Arne roterar, ändrar storlek samt placerar sedan fotot ovanpå röntgenbilden och man kan välja att se röntgenbild eller foto genom att manövrera kontrollen vid texten Transparens i Profilfoto-verktygspanelen. Om man förflyttar den längst till vänster så visas endast röntgenbilden, längst till höger endast fotot, och självklart, i mitten så visas fotot och röntgenbilden lika mycket. Fotot blir alltså ”genomskinligt”, så att röntgenbilden syns igenom.

Alla de punkter som definierats i en förflyttning visas nu på fotot. De två punkter som är centreringspunkt och rotationspunkt får ej flyttas, alla andra punkter skall flyttas så att de stämmer överens med fotots mjukvävnad. Punkterna får sina ursprungsvärden från röntgenbildens mjukvävnadspunkter. När man är nöjd med alla punkter så trycker man Spara i Profilfoto-verktygspanelen. Om någon punkt behöver flyttas, så är det bara att flytta den och sedan trycka på Spara igen.

För att återgå till att arbeta med den öppnade analysen, välj Röntgenanalys i rutan Redigera. Gör nu dina förflyttningar såsom du önskar. Antingen genom att flytta punkterna var för sig, eller genom att flytta en hel region med punkter. Efter en förflyttning, klicka på knappen Utför! för att se hur det nya profilfotot ser ut. Om du har en snabb dator eller har tid att vänta lite så kan du kryssa i rutan Utför i realtid. Då utför Arne förändringarna på fotot i realtid. Kryssa i rutan Visa mjukvävnad för att se den nya (blå) mjukvävnadslinjen samt den gamla (grön).

För att spara en predictionbild, tryck på knappen Spara bild. Bilden sparas med automatik in på samma flik som det laddade profilfotot. I bilden står också att det är en prediction, samt vilken analys som utförts på fotot. Självklart går det även att skriva ut det omgjorda profilfotot i Arnes vanliga utskriftsfunktion, med eller utan mätresultat.

För att få ännu högre upplösning på bilden, kan den med fördel zoomas in och skrivas ut.

Ovan exempel på Arnes prediction.

För att ta bort det laddade fotot, tryck på Töm bild. För att radera en befintlig profilfoto-analys, markera den som skall raderas i listan med befintliga längst ner på Profilfoto-verktygspanelen, högerklicka sedan och välj Radera.

För att ladda en befintlig profilfoto-analys, dubbelklicka på den i ovan nämna lista.

För att återställa punkterna i röntgenanalysen, tryck på knappen Återställ i Mätpunkter-verktygspanelen.

Nedan följer en förklaring till alla funktioner som finns i verktygspanelen Profilfoto.

Rutan Visa inställningar döljer/visar inställningarna för Centreringspunkt/Rotationspunkt samt mjukvävnad övre/nedre. Dessa inställningar görs normalt en gång och behöver sedan inte ändras.

Knappen Töm bild tar bort eventuellt laddat profilfoto och tar fram röntgenbilden igen.

Centreringspunkt: Välj den punkt som skall vara centreringspunkt när profilfotot och röntgenbilden läggs ovanpå varandra.

Rotationspunkt: Välj den punkt som skall vara rotationspunkt när profilfotot och röntgenbilden läggs ovanpå varandra.

Transparens: Manövrera kontrollen till höger för att välja vad som skall synas. Fotot eller röntgenbild eller båda.

Knappen Utför! utför de förändringar som skall göras på fotot efter att man ändrat på punkter i röntgenanalysen.

Knappen Spara bild sparar aktuellt profilfoto som en bild i Edward32/Paul32/Arion.

Kryssrutan Utför i realtid, kryssa i denna rutan så utför Arne den förändring av fotot som görs vid klick på knappen Utför!

Kryssrutan Visa mjukvävnad, kryssa i denna för att visa den gamla (grön) och den nya (blå) mjukvävnadslinjen.

Kryssrutan Interpolated, kryssa i denna för att få snyggare bilder vid omskalning. Kräver dock mer processorkraft.

Redigera väljer vad man vill arbeta med. Röntgenbildens punkter eller profilfotots.

Knappen Ladda ny bild... tar fram en dialog där man väljer det mjukvävnadsfoto som skall läggas ovanpå röntgenbilden. Skapar alltså en ny profilfoto-analys.

Knappen Spara/Ångra sparar eller ångrar den ovan skapade profilfoto-analysen.

Befintliga innehåller en lista på alla de profilfoto-analyser som utförts på den laddade röntgenbilden. Normalt görs kanske bara en per bild, men det är alltså möjligt att skapa hur många predictions som helst.

### Histogram

Histogram - Klicka på Histogram under menyn Visa, så öppnas fönstret Histogram.

Histogramtyp - Beroende på vilken Histogramtyp man väljer under rullmenyn, ändras histogrammet.

Redigera – Med hjälp av histogramfunktionen kan man få ett optimalt gråskaleintervall (”sträckt histogram”) för bilden. Detta kan göras antingen automatiskt eller manuellt.

Här kommer histogramfunktionen in. I nästa bild har vi ställt in Auto för att låta histogrammet automatiskt räkna ut var min och max borde vara.

Precis som i de flesta bildfunktioner kan man förstora originalbilden, manövrera sig inom denna och se histogramresultatet direkt. Tryck på Verkställ för att spara ändringarna.

Dölj – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

### Superponeringsresultat

Superponeringsresultat - Här visas resultat från analysen jämfört med den prediction som är utförd.

Finns det ingen prediction att jämföra msed så visas bara det röda datumet och ingenting mer.

Här visas standardsuperponeringsresultatet, detta är det samma som att gå in på Arkiv/Superponering.

Se under Arkiv menyn.

### Ritfunktioner

Nedan visas verktygspanelen där man skapar och formaterar de olika ritobjekten.

- Placera musmarkören på bilden på den tänkta startpunkten och vänsterklicka. Flytta musmarkören till slutpunkten och vänsterklicka samt högerklicka.

- Samma förfarande som 1. Här skapas även en textruta för ifyllnad.

- Placera musmarkören på bilden på den tänkta placeringen och klicka. Fyll i textrutan.

- Placera musmarkören på startpunkten och håll vänster mustangent nedtryckt. Släpp mustangenten för att avsluta.

- Placera musmarkören på startpunkten och vänsterklicka. Flytta musmarkören till nästa punkt och vänsterklicka. De två punkterna binds samman med en linje. Fortsätt med nästa punkt och så vidare. Avsluta inmatning av punkter genom att högerklicka en gång.

Det går att lägga ut pilar, textrutor, bitmappar samt rita frihand ovanpå en bild. Allt som ritas ovanpå en bild blir objekt, vilken innebär att det ”flyter” ovanpå den riktiga bilden. Man kan flytta, förändra och radera objekten i efterhand. Bitmapparna har en tillhörande textruta, där man kan ange till exempel vilken tand och den/de ytor som avses. En bitmap kan då till exempel heta Karies och när den sätts ut anger man vilken yta och tand det gäller.

Den orange-färgade ringen med hål i mitten, är en bitmap som skall föreställa Karies. När den sätts ut ovanpå en bild får man upp en ruta där man anger vilken tand och vilken yta. Denna information skickas till Journalsystemet som automatiskt fyller i tandgården med informationen. Det går att lägga upp hur många olika bitmappar som helst, som betyder vad som helst.

## Utföra mätningar i en bild

Innan mätningar kan göras måste bildens upplösning skrivas in i rutan DPI  i fältet Upplösning och förstoringsgrad Zoom längst ner till höger på formuläret. Om man inte anger något värde kommer programmet att sätta ett defaultvärde, 150 / 1,12.

Skriv bildens eventuella förstoringsgrad i rutan Zoom. Om bilden är en profilröntgenbild, så anges här kefalostatens förstoringsgrad.

Om upplösning (DPI) och förstoringsgrad (zoom) inte är känd kan man beräkna detta. Förutsättningen är att det finns ett känt avstånd i bilden som t ex en linjal.

Utför en avståndsmätning på linjalen i bilden.

Högerklicka på mätobjektet.

Välj Rekalibrera bilden.

Skriv in det verkliga avståndet.

Klicka på OK. Beräkningen i detta fall ger att upplösningen är 200 DPI och en förstoringsfaktor 1,08.

Följande mätningar går att utföra i Edward.

### Avståndsmätning

Observera att, för att ett avstånd skall bli rätt måste korrekt upplösning/förstoringsgrad vara ifyllt. Se ovanstående beskrivning.

Klicka på knappen ovan för att skapa en ny avståndsmätning. Placera musmarkören på den första mätpunkten och klicka med vänster musknapp en gång. Flytta sedan musmarkören till sista mätpunkten och klicka återigen med vänster musknapp en gång följt av ett klick med höger musknapp.

Mätobjektets övriga egenskaper såsom färg och tjocklek ändras i rutorna Färgval / Streckegenskaper. Naturligtvis går mätpunkterna och/eller hela mätobjektet att flytta i efterhand. Det går även att förstora bilden för att precisionsförflytta mätpunkterna. Klicka med höger musknapp på ett mätobjekt för att få fram en meny där det går att välja resultatenhet med mera.

### Vinkelberäkning

Klicka på knappen Ny mätning enligt ovan för att skapa en ny mätning. Placera musmarkören på den första mätpunkten och klicka med vänster musknapp en gång. Flytta sedan musmarkören till nästa mätpunkt och klicka återigen med vänster musknapp. Flytta sedan musmarkören till den sista mätpunktens plats och klicka en gång med vänster musknapp.

Mätobjektets övriga egenskaper såsom färg och tjocklek ändras i rutorna Färgval / Streckegenskaper. Naturligtvis går mätpunkterna och/eller hela mätobjektet att flytta i efterhand. Det går även att förstora bilden för att precisionsförflytta mätpunkterna. Klicka med höger musknapp på ett mätobjekt för att få fram en meny där det går att välja resultatenhet med mera.

Till varje mätning kan en text skrivas som beskriver mätningen. Håll nere tangenten CTRL och klicka på mätobjektet med vänster musknapp för att ta fram följande dialog.

Välj en text från listan, eller skriv fritext. Listan med fördefinierade texten läggs upp i Systemregistret.

### Beräkna area

## Gå till journal/Arion

För att gå till journal/Arion klicka i menyn. En förfrågan kommer om man vill Spara ändringar. Fönstret Arion visas sedan och här anges Namn och lösenord. Klicka på OK för att aktivera journalen.

## Spara punkter

Klicka på Spara punkter i huvudmenyn, och punkterna i analysen sparas.

## System

Klicka på System i huvudmenyn, och fönstret Systemregister öppnas.

Här finner man flikar med information om tänder, analyser, analystyper, standarddeviation samt övrigt.

### Tänder

Befintliga tänder - Under fliken Tänder kan man välja ifrån tabellen Befintliga tänder för att visa de tänder som finns utritade i analysen.

Ny tand - För att lägga till en ny tand klicka på knappen Ny tand och fönstret nedan öppnas.

Välj tandens egenskaper genom att ange Namn, Streckfärg, Strecktjocklek, samt Strecktyp.

Klicka på Nästa och ett nytt fönster öppnas där det går att Nollställa, lägga in Bakgrundsbild och Bakgrundsfärg, samt Tömma bild. Klicka på OK för att verifiera.

Redigera - För att redigera en tand, markera en tand i listan, klicka på knappen Redigera och fönstret nedan öppnas.

Välj tandens egenskaper genom att ange Streckfärg, Strecktjocklek, samt Strecktyp. Klicka på Nästa och ett nytt fönster öppnas där det går att lägga in Bakgrundsbild och Bakgrundsfärg, samt Tömma bild. Bakgrundsbilden kan t.ex. vara patientbilden, där tanden ritas in precis som den ser ut på bilden ovan.

För att rotera tanden högerklicka på musen och använd pekaren för att rotera. Observera att för att tanden skall få rätt värden i patientbilden måste tanden vara lodrät d.v.s. värdet vara 90,1.

Klicka på OK för att verifiera.

Radera tand - Genom att klicka på knappen Radera tand går det att ta bort tänder ur analysen. En frågeställning visas: ”Radera markerad tand?”, där det går att svara Ja eller Nej.

### Analyser

Befintliga analyser - Under fliken Analyser kan man välja ifrån tabellen Befintliga analyser för att visa de analyser som finns. Vilka punkter som analysen innehåller ser man i tabellen under Mätpunkter, samt de åtgärder analysen innehåller under Åtgärder.

Ny analys - För att skapa en ny analys klickar man på knappen Ny analys och ett fönster öppnas. Här anges den nya analysens namn, klicka på OK för att verifiera.

Ett nytt fönster öppnas där de nya Mätpunkterna och Åtgärderna läggs till.

Redigera analys – För att redigera en analys klicka på knappen Redigera analys och ett fönster öppnas. Ange nytt namn och klicka på OK för att bekräfta.

Dölj analys – För att dölja markerad analys, klicka på knappen Dölj analys och en frågeställning öppnas. Verifiera genom att klicka på knappen Ja.

Visa dolda – För att visa dolda analyser, sätt en bock i rutan  Visa dolda.

Kopiera analys – För att kopiera en analys, klicka på knappen Kopiera analys och ett fönster öppnas. Här anges analysens namn. Klicka på OK för att aktivera.

Mätpunkter, Ny mätpunkt – För att lägga till en ny mätpunkt klicka på knappen Ny punkt till höger om Mätpunkterna i bilden. Ange namn, punktens utseende, punktens storlek och punktens färg. Kryssa i rutan Punkten skall vara synlig för att få den att synas på patientbilden. Kryssa i rutan Skriv ut punktens namn om namnet skall skrivas ut på patientbilden.

Ändra - Det går också att ändra Teckensnitt, stil, storlek, effekter, teckenfärg samt teckenuppsättning genom att klicka på knappen Ändra i fönstret Ny punkt.

Verifiera genom att klicka OK.

Redigera mätpunkt – För att redigera befintliga punkter klicka på knappen Redigera punkt till höger om Mätpunkterna i bilden. Här ändrar man namn, punktens utseende, punktens storlek och punktens färg.

Ändra - Det går också att ändra Teckensnitt, stil, storlek, effekter, teckenfärg samt teckenuppsättning genom att klicka på knappen Ändra i fönstret Ny punkt.

Verifiera genom att klicka OK.

Kopiera punkt – För att kopiera en punkt, klicka på knappen Kopiera punkt till höger om mätpunkterna i bilden. Klicka på knappen Befintlig och ett fönster öppnas där man kan välja ur en lista med befintliga punkter (går även att få fram under Ny punkt och Redigera punkt). Markera en punkt, bekräfta med OK och punkten läggs till längst ned i listan.

Detta kan vara bra att göra om man vill lägga till en ny åtgärd eller punkt, man spar därmed den ”gamla”, och ändrar ingenting i denna.

Radera punkt – För att radera en mätpunkt klicka på knappen Radera punkt, och frågeställningen ”Radera markerad punkt?” öppnas. Bekräfta genom att klicka Ja.

Åtgärder, Ny åtgärd – Genom att klicka på knappen Lägg till åtgärd öppnas fönstret Ny åtgärd. Här anges Åtgärdens egenskaper som Namn och Funktion.

Redigera åtgärd – För att redigera en åtgärd klicka på knappen Redigera åtgärd. Fönstret redigera åtgärd öppnas.

Funktion - Under rullgardinsmenyn Funktion väljs vilken funktion som skall åtgärdas.

#### Funktion: Rita streck

Ange Streckets egenskaper: tjocklek, färg, typ och rittyp.

Ange också Utskriftens egenskaper: överskrift och font (teckensnitt) samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Välj mellan vilka mätpunkter som strecket skall ritas med hjälp av rullistan till höger i bilden, och för in dem i rutan nedanför med den röda pilen.

Bekräfta med OK-knappen.

Visas som ett streck eller kurva mellan två eller flera punkter i patientbilden.

#### Funktion: Beräkna vinkeln

Ange mellan vilka punkter Streck 1 och Streck 2 skall gå genom att välja under rullgardinsmenyerna. Ange också Beräkningens egenskaper: Mätenhet, Avrunda och Antalet decimaler samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Bekräfta med OK-knappen.

I patientbilden beräknas vinkeln mellan Streck 1 och Streck 2 och resultatet visas i Mätresultat under menyn Visa.

#### Funktion: Beräkna avståndet

Här anges mellan vilka punkter avståndet skall beräknas under Punkt 1 och Punkt 2. Ange också Beräkningens egenskaper: Mätenhet, Avrunda och Antalet decimaler samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Bekräfta med OK-knappen.

Visas på patientbilden där man bestämt att utskriften skall vara.

#### Funktion: Beräkna det vinkelräta avståndet

Här anges de Punkter som utgör strecket samt Vinkelrät punkt. Ange också Beräkningens egenskaper: Måttenhet, Avrunda och Antalet decimaler samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Bekräfta med OK-knappen.

Visas i patientbilden eller i Mätresultat under menyn Visa som det vinkelräta avståndet mellan angivet streck och angiven vinkelrät punkt.

#### Funktion: Rita rätvinkligt streck

Ange vilka Punkter som utgör strecket, Vinkelrät punkt samt Streckets längd.  Ange också Streckets egenskaper: Tjocklek, Färg, Typ och Rittyp samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Bekräfta med OK-knappen.

Strecket ritas ut på patientbilden mellan den Vinkelräta punkten och Punkter som utgör strecket (se ovan).

#### Funktion: Rita tand

Här anges vilken Tand och mellan vilka Punkter tanden skall ritas. Ange också Streckets egenskaper: Tjocklek, Färg, Typ och Rittyp samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Bekräfta med OK-knappen.

Resultatet visas på huvudbilden genom att den tand som valts ritas ut.

#### Funktion: Beräkna ansiktshöjd

Ange Punkt 1, Punkt 2 samt Nasallinjen. Ange också Beräkningens egenskaper: Måttenhet, Avrunda och Antalet decimaler samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Bekräfta med OK-knappen.

Ansiktshöjden beräknas på patientbilden utifrån Punkt 1 och Punkt 2 i förhållande till Nasallinjen.

#### Funktion: Beräkna Witts appraisal

Ange Punkt 1, Punkt 2 samt Punkterna som utgör strecket. Ange också Beräkningens egenskaper: Måttenhet, Avrunda och Antalet decimaler samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd). Witts är det faciala eller dorsala förhållandet mellan A/B-strecket samt punkten uk incisala skäret.

Bekräfta med OK-knappen.

#### Funktion: Tvåpunktsstreck

Ange de Punkter som utgör strecket genom att välja i rullgardinsmenyerna. Man också Förlänga ovanstående streck till nedanstående. Kryssa i rutan samt ange två nya punkter genom att välja i rullgardinsmenyerna.

Ange också Streckets egenskaper: Tjocklek, Färg, Typ och Rittyp samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Bekräfta med OK-knappen.

I patientbilden ritas strecket ut enligt ovanstående val.

#### Funktion: Differens mellan vinklar

Ange Vinkel 1, Vinkel 2 samt Differens: minus, plus, delat med och gånger. Ange också Beräkningens egenskaper: Måttenhet, Avrunda och Antalet decimaler samt placering av utskriften i antalet pixlar (se Analysåtgärder, Redigera åtgärd).

Bekräfta med OK-knappen.

Beräkningen visas i patientbilden (om man valt detta), eller i Mätresultat under menyn Visa.

Ett exempel på differens mellan vinklar är NL/ML. I exemplet nedan ritas resultatet mellan NL – ML ut på skärmen direkt vid punkten Tgo.

#### Funktion: Gruppering

Används till att skriva skapa rubriker i resultat-fönstret. Ange namn på rubriken, välj Gruppering som Analysåtgärd.

Välj vilken font, färg samt eventuell placering av namnet på skärmen.

Bekräfta med OK-knappen.

Kopiera åtgärd

För att kopiera en åtgärd, klicka på knappen Kopiera åtgärd. Fönstret Kopiera åtgärd öppnas.  I övrigt se ovan under Kopiera punkt.

Detta kan vara bra att göra om man vill lägga till en ny åtgärd eller punkt, man spar därmed den ”gamla”, och ändrar ingenting i denna.

Radera åtgärd – För att radera en åtgärd klicka på knappen Radera åtgärd, och frågeställningen

”Radera markerad analysåtgärd?” öppnas. Bekräfta genom att klicka Ja.

Regioner – klicka på knappen Regioner så öppnas fönstret med samma namn. Här visas eventuellt Befintliga regioner i en lista.

En region är en grupp av punkter som man t.ex. kan flytta samtidigt i patientbilden. Dessa används främst vid predictions som vid käkkirugi eller andra komplicerade tand eller käk förflyttningar.

Ny region – genom att klicka på knappen Ny region öppnas fönstret Lägg till/redigera Regioner och man kan skapa en ny region. Ange Regionens egenskaper: Namn, Tjocklek, Färg, Typ och Rittyp. Kryssa i rutan Regionen skall vara synlig, om regionen skall ritas ut på patientbilden.

Fyll sedan i vilka Punkter som ingår i regionen genom att välja i rullgardinsmenyn, och sedan med den röda pilen föra in dem i fönstret.

Klicka på OK för att bekräfta.

Redigera region – klicka på knappen Redigera region så öppnas fönstret nedan.

Här kan man redigera Namn, tjocklek, färg, typ, rittyp, vilka punkter som ingår i regionen samt om regionen skall vara synlig.

Bekräfta med OK. Se nedan

Kopiera region – klicka på knappen Kopiera region och fönstret öppnas.

Radera region - För att radera en region klicka på knappen Radera region, och frågeställningen ”Radera markerad region”? öppnas. Bekräfta genom att klicka Ja.

### Förflyttningar

Klicka på knappen Förflyttningar så öppnas fönstret nedan.

Befintliga förflyttningar visas.

Ny förflyttning – genom att klicka på knappen Ny förflyttning så öppnas Lägg till/redigera förflyttning formuläret

Man börjar med att väja en punkt som förflyttningen är baserad på.

Sedan väljer man den eller de punkt/er som skall påverkas vid förflyttningen. Man definierar hur många procent en punkt skall påverkas av en annan punkt i X- och Y-led. Man kan ange förflyttning i både X- och Y-led för både X och Y. Detta medför att man till exempel kan få punkten Nose tip att förflytta sig både uppåt och till höger genom att förflytta punkten A-Point endast i X-led åt höger.

Förflyttningen som sker är linjär.

När Arne levereras kan man importera en standard förflyttningsmall, detta görs genom att trycka på knappen Pro Curis std...

Det finns även möjligheter att skapa egna eller att importera andras förflyttningsmallar, genom att använda import/export-funktionen. Eventuellt får man berätta för Arne om de mätpunkter som skiljer sig från analys till analys.

För att Arne skall utföra förflyttningar i realtid, måste kryssrutan Utför på verktygspanelen Förflyttningar vara ikryssad.

Denna verktygspanel har en lista som visar de punkter som kommer att förflyttas tillsammans med markerad punkt.

### Analystyper

Befintliga analystyper - Under fliken Analystyper kan man välja ifrån tabellen Befintliga analystyper för att visa de analystyper som finns.

Ny analystyp – För att lägga till en ny analystyp, klicka på knappen Ny analystyp. Ange analystypsnamn och bekräfta med OK-knappen.

Redigera analystyp - För att redigera en analystyp klicka på knappen Redigera analystyp och fönstret nedan öppnas. Ange nytt namn och klicka på OK för att bekräfta.

Radera analystyp - För att radera en analystyp klicka på knappen Radera analystyp, och frågeställningen ”Radera markerad analystyp?” öppnas. Bekräfta genom att klicka Ja.

### Standarddeviation

Klicka på fliken Standarddeviation och en tabell med olika standarddeviationsvärden visas.

Etnisk tillhörighet – Här visas vilken Etnisk tillhörighet analysen är gjord i.

Ny etnisk grupp – För att lägga till en ny etnisk grupp klicka på Lägg till och fönstret Ny etnisk tillhörighet visas. Ange den nya gruppens namn och bekräfta med OK.

Radera etnisk tillhörighet - För att radera etnisk tillhörighet klicka på knappen Radera, och frågeställningen ”Radera markerad etnisk tillhörighet”? öppnas. Bekräfta genom att klicka Ja.

Åldersgrupp – I tabellen Åldersgrupp väljs i vilken åldersgrupp standarddeviationerna skall visas.

Ny åldersgrupp – För att lägga till en ny åldersgrupp klicka på knappen Lägg till och fönstret Ny åldersgrupp visas. Ange den nya gruppens namn och bekräfta med OK.

Radera åldersgrupp - För att radera åldersgrupp klicka på knappen Radera, och frågeställningen ”Radera markerad ålder”? öppnas. Bekräfta genom att klicka Ja.

Ny standarddeviation – För att lägga till en ny standarddeviation klicka på knappen Lägg till och fönstret Ny standarddeviation visas. Ange den nya standarddeviationens namn, fyll i standardvärde och deviation för flickor respektive pojkar. Bekräfta med OK.

Redigera standarddeviation – För att redigera en standarddeviation klicka på knappen Redigera standarddeviation och fönstret Ny standarddeviation öppnas.

Ändra namn och skriv in eventuella nya värden, bekräfta med OK.

Radera standarddeviation - För att radera standarddeviation klicka på knappen Radera, och frågeställningen ”Radera markerad standarddeviation”? öppnas. Bekräfta genom att klicka Ja.

### Röstinställningar

För att göra inställningar för Tala om punktens namn under menyn Visa, klicka på fliken Röstinställngar. Här ställer man in den Röst, Pitch (röstläge) samt Speed (hastighet) man vill ha. Går endast att göra om man har en ”Text-to-Speach” med SAPI 4 eller SAPI 5 installerad (SAPI 4 finns som standard i Windows 2000)

### Övrigt

Kalibreringsuppgifter - Här finner man Kalibreringsuppgifter: Bildens upplösning och Förstoringsgrad.

Denna uppgiften brukar man kunna få av personalen som jobbar på röntgenavdelningen, tänk på att dessa  inställningar måste man ställa in på varje klient dator som man tänker använda Arne på.

Kontrollera gärna era egna uppgifter så att de är riktiga. Om era värden avviker för mycket mot den riktiga upplösning och förstoringsgrad så kan avståndsmätningen på analysen bli felaktig.

Muspekare – Här ställer man in Standardmuspekare samt Muspekare över punkt. Välj bland olika förslag i rullgardinsmenyerna.

Punktkänslighet – här ställs in hur stort område (i antal pixlar) som mätpunkten i patientbilden utgör.

Övriga inställningar – Negera vertikala mätresultat i supoponering, kastar om de vertikala världena så att de stämmer överrens med det normala kordinatsystemet, dvs så att alla mätpunkter som flyttats uppåt blir positiva och om punkten flyttas nedåt så blir resultatet negativt. Försöka initiera SAPI 4 och Försöka initiera SAPI 5; Om man vill låta Arne tala om vad punker och analysåtgärder heter.

### Internet

Här ansluter man till Internet samt får Automatisk uppdatering av Arne.

Varje gång Arne startas så kontrolleras vilken version som körs på den lokala datorn. Om denna skiljer sig från den version som finns på internet så hämtas internet- versionen hem till den lokala datorn. Den distribueras sedan vidare till den angivna sökväg där bildena sparas som standard Edward/Paul/Arion. När Arne sedan startas upp på övriga datorer på kliniken så hämtas den nya versionen från denna katalog till den lokala datorn.

Om man är osäker om programmet kan uppdateras automatiskt kan man trycka på knappen Prova anslutning.

Om detta fungerar så säger programmet att anslutningen till internet fungerar.

I vissa landsting så måste man ställa in proxy-server med tillhörande användarnamn och lösenord.

### Automatisk uppdatering av Arne

Dessa 3 inställningar gör att Arne kräver minimalt underhåll av datorsupport gentemot IT-service på sitt landsting. Detta gör att kostnaden för Arne i stort sett bara är hyreskostnaden.

Om man valt att ställa in sitt eget program som bilden på förra sidan visar så sker all uppdatering med automatik, kontrollen av ny programvara görs varje dag(kontrollen görs bara en gång om dagen och på den första datorn som startar Arne). Arne förklarar för användaren att det finns ny programvara att hämta hem, man får välja att svara hämta hem ny programvara eller att låta bli.

Den uppdaterade versionen avArne distribueras sedan till alla andra datorer som har Arne. Enkelt kan det knappast bli!

### Licenser

I Arne 2.0 eller nyare måste det läggas upp licenser, som styr hur många samtidiga användare man kan vara per klinik.

Här anges Licensserver-uppgifter, samt Licenser för Pro Curis Produkter.

### Pro Curis Licenshanterare

Tryck på Starta Pro Curis Licenshanterare för att starta licenshanteraren.

Om Provisoriska licenser köpts under licensåret, måste de skickas till Pro Curis innan de kan användas. Om något blir fel, ta en skärmdump på licenssidan enligt ovan och maila eller faxa till Pro Curis.

Licenshanteraren är gemensam för alla Pro Curis produkter. Detta så att eventuell administrativ personal skall kunna sköta alla licenser på samma ställe. I G2 och G3 versionerna fick respektive licens skötas i respektive program.

När det är dags att uppdatera licenserna (oftast kommer varningar om att licenser håller på att gå ut 1 månad innan de gör det), markera det program som håller på att gå ut (EbbaG4 i exemplet ovan), tryck sedan på Skicka licensuppgifter till Pro Curis för förnyelse eller köp….

En dialog visas om att mail kommer att skickas:

Svara Ja.

Den installerade e-postprogrammet startas/öppnas och ett nytt brev skapas automatiskt med licensuppgifterna ifyllda. Fyll i kliniknamn och eventuellt namn och skicka brevet till Pro Curis. (sales@procuris.se)

Oftast kommer svarsbrev från Pro Curis inom en dag med de nya/uppdaterade licenserna. Klicka då på Lägg in nya eller uppdaterade licensuppgifter… och svara Ja på frågan i dialogrutan

Kopiera sedan, från svarsbrevet från Pro Curis, informationen som följer texten SiteID: och fyll i dialogen:

OBS! Se till att inga extra tecken följer med. Tryck på Ok.

Fyll sedan i Licensdata i följande dialog:

OBS! Samma sak här, se till att inga extra tecken följer med. Tryck på Ok. Licenserna är nu uppdaterade!

## ? – Om

Hjälp – Tar fram manualen till Arne, den kräver dock att Word Viewer, Word eller motsvarande är installerat på datorn.
Om inte manualen finns, får man en fråga om att ladda ner den från ProCuris hemsida.

Om – Visar nedanstående dialog:

Här kan man bl.a. se vilken version av Arne man har.

Det går också att uppdatera rapporterna via denna ruta.

## Versionshistorik på internet

Längst upp till vänster visas vilken version programmet har. Det går även att klicka på denna text för att komma direkt till Pro Curis hemsida på internet till versioninformationen. Här finns information om alla versioner som släppts och vilka uppdateringar som tillkommit, fel som rättats med mera.

# Vid eventuella fel kontakta Pro Curis

Till höger visas aktuella filer som finns i installationskatalogen där programmet körs från samt deras versioner. Vid eventuella fel i programmet, kontakta Pro Curis support på support@procuris.se Skicka då gärna med en skärmdump som visar denna rutan med alla versioner framme.

Bakgrundsbilden följer årstiderna.

Rapporterna går att uppdatera från internet. Dubbelklicka då på Arneikonen.

Följande fönster kommer upp, väljer man Ja så hämtas rapporterna.

# Exempel

## ”Hur man gör en analys”

Öppna Arne genom att välja en patient/bild inifrån Edward, Paul eller Arion.

Fönstret Patientrelaterade analyser öppnas.

- Här anges de eventuellt befintliga analyser som är gjorda på den aktuella bilden. För att göra en ny analys klicka på knappen Ny analys. Ange Analysegenskaper: Analys, Analystyp, Datum, Etnisk tillhörighet, Ålder och eventuell Beskrivning. Bildens upplösningsgrad och Förstoring är redan ifylld med standardmått, om inte så MÅSTE dessa värden läggas in. Klicka på knappen Spara för att verifiera. Klicka på Öppna för att öppna den nya analysen, och Patientbilden (huvudbilden) öppnas. Se bild nedan.

Fyll i alla parametrar, spara, sedan Öppna.

- Ta fram de verktyg som krävs för att kunna utföra en analys. Se bild nedan.

Under menyn Visa väljer man vad som skall visas i huvudbilden: Mätpunkter, Analysåtgärder, Miniatyrbild och Bildstorlek

Nu är det dags att börja sätta ut Mätpunkter. Använd Pekaren till att markera var punkten skall vara, klicka en gång, och punkten sätts ut. Mätpunkten markeras i fönstret Mätpunkter, som man får fram genom att klicka i menyn Visa/Mätpunkter.

När alla punkter är utsatta visas en fråga ”Alla punkter är utritade, vill du starta analysen”? Om man klickar ja på knappen så görs analysen automatiskt, glöm inte att sätta en bock i rutan  Utför automatiskt i fönstret Analysåtgärder. För att spara analysen, Tryck på Spara punkter uppe i menyn.

För att få fram Mätresultatet, klicka på menyn Visa/Mätresultat eller tryck på knappen F12. Fönstret Mätresultat öppnas, vilken man också kan Skriva ut och Kopiera. Om man väljer att Kopiera så kopieras alla mätresultaten till klippbordet och kan därefter klistras in i valfi text-redigerare t.ex i Edwards/Pauls journalflik eller i Word eller motsvarande.

Vill man göra en utskrift klicka på menyn Arkiv/Skriv ut och fönstret Utskrift öppnas. Här väljer man vad som skall skrivas ut: Röntgenbild, Linjer, Punkter, Tänder, Mätresultat. Ställ också in Utskriftens egenskaper: Skala om punkter, Skala om streck samt Färginställningar: Skriv ut i färg, Skriv ut i svart/vitt, Invertera färger. Klicka på knappen Skriv ut och fönstret Skriv ut öppnas i vilket man ställer in skrivare, vilka sidor som skall skrivas ut samt antal kopior.

För att avsluta Arne klicka på menyn Arkiv/Avsluta och frågan ”Avsluta Arne”? kommer upp. Välj Ja eller Nej.

## ”Hur man gör en superponering”

Öppna Arne enligt exempel ”Hur man gör en analys”.

När Arne öppnats klicka på menyn Arkiv och välj Superponering. Fönstret Superponering öppnas.

- Här visas de analyser som finns på befintlig patient, se i fältet Tillgängliga analyser. För att välja en analys, dubbelklicka på den. Analysen flyttas då ned i rutan Analyser som skall superponeras och ritas ut på skärmen. Gör så med alla analyser som skall superponeras (max 10 st). Dessa markeras i rutan Analyser som skall superponeras med olika färger. Samtidigt ritas analysen ut med samma färger i det stora fönstret till höger i bilden.

När man valt den första analysen så får man också en fråga, vilka punkter som skall vara Centreringspunkt respektive Roteringspunkt för analyserna. Detta fönster kommer upp automatiskt om man inte valt några punkter förut, Välj punkterna i fönstret Välj punkter. Markera vilka punkter som skall vara centreringspunkt samt roteringspunkt, klicka på OK för att bekräfta. Vill man att dessa punkter ska vara standardpunkter så klickar man på knappen Spara som standardpunkter.

Välj om punkter, streck, tänder och regioner ska visas genom att bocka för Visa punkter, Visa streck, Visa tänder och/eller Visa regioner.

- Genom att klicka på knappen Visa resultat öppnas fönstret Beräkningsresultat Superponering. Här kan man se beräkningsresultaten för analyserna samt Differensen mellan den första och den sista analysen.

Det går även att se jämförelsen punkt för punkt genom att markera detta urval i Jämför.

Om man högerklickar någonstans i fönstret så kommer en meny upp, där man kan välja att kopiera eller spara resultatet på olika vis.

Avsluta superponeringen genom att klicka på knappen Stäng.

# Text boxes

Byt bild med piltangenterna eller genom att klicka med musen.

Det går snabbare att hitta bilder med hjälp av en specifik kategori.

När rätt bild är funnen, tryck på OK, och nästa dialog visas.

Indelningen mellan bilden och resten av formuläret går att flytta, sätt musmarkören på de blåa lodräta strecken och dra i valfri riktning.

Programmets huvudformulär är uppbyggt på två, eller tre arbetshalvor om så önskas, i den vänstra halvan lagras bilden som skall analyseras och i den högra och/eller nedre placerar man sina olika Arbetspaneler.

Här visas vilka bilder som ingår i bildserien.

Högerklicka i rutan för att se vilka möjligheter man kan utföra på bilderna
Bilderna går att radera eller byta plats på via de gröna pilarna eller via röda krysset

Önskar man ändra hur snabbt bilderna ska visas så ändrar man parametern som det står 10 på, ett högre tal innebär snabbare skifte mellan bilderna.

Tryck på play knappen för att påbörja bildserien, Paus knappen för att avpryta uppspelningen.

Sätt en bock i Rpt (repeat ) för att se bildserien igen.

Önskas bildbehandling, markera först vilken bild i den övre rutan.
sedan redigeras Ljusstyrka, Kontrast, Gamma och Invertera.

Här väljer man vad som skall finnas med på pappret vid utskriften.

Man markerar med en bock vilken information man vill få ut på pappret.

Klicka på Skriv ut, ställ in din skrivare och tryck på OK.

Genom att trycka på ”+” eller ”-” så går det att göra bilderna större eller mindre. Den övre bilden visar originalbilden och den undre visar hur bilden blir efter att man klickat på någon av de många bildverktygens Verkställ knapp.

Med detta verktyg går det att invertera bilden steglöst, vilket är användbart på vissa bilder. Från början är alltid bilden inverterad till maximalt värde = 1, men genom att dra pilen åt höger så förändras bilden gradvis.

Tröskelvärdet varierar mellan 1 och 256.

Verkställ – För att inställningarna som ställts in skall förändra bilden, klicka på knappen Verkställ.

Under Visa finns alla verktygspanelerna man behöver för att kunna genomföra en analys. Det är nödvändigt att inkludera vissa av dessa verktyg i huvudformuläret medan andra bara är rekommenderade som hjälpverktyg; se Arnes Huvudformulär.

Punkterna går att placera ut i vilken ordning man vill. Fönstret går att göra större och mindre genom att sätta markören på fönstrets nederkant och/eller högerkant. Musmarkören byter utseende till en dubbelpil för att markera att detta är möjligt. Punkterna går också att redigera, genom att först markera mätpunkten och sedan högerklicka på den valda mätpunkten.

Fönstret går att göra större och mindre genom att sätta markören på fönstrets nederkant och/eller högerkant. Musmarkören byter utseende till en dubbelpil för att markera att detta är möjligt.

Alla åtgärder har en liten ruta framför sitt namn och i den sitter en bock. Bocken betyder att analysen skall utföras. De röda analyserna är beräknande och de svarta ritar allt som är synligt på analysen t.ex. tänder och mjukvävnad.

Här flyttas utskriften genom att med piltangenterna på tangentbordet ändra Vänster marginal och Topp marginal ett visst antal pixlar. Se också Placering i antalet pixlar under Analysåtgärder i menyn Visa.

Här visas patientens födelsenummer och namn, vilken Analys som utförs, samt datum då analysen gjordes.

Denna panel visar vilka mjukvävnadspunkter och hårdvävnadspunkter som är sammankopplade.

I exemplet har A.N.S markerats, i rutan Förflyttningar markeras då soft6,  soft7, Nosetip och soft9.

Hur många procent punkterna ska förflyttas ställer man in i systemregistret.

Vill man att förflyttningen skall genomföras så skall ”Utför” vara ibockad. Detta är bara aktuellt när man använder Arne till att göra predictions eller käkgirugi simuleringar.

Här kan man välja att visa regionerna i patientbilden genom att kryssa i kryssrutan Visa regioner. Om man markerar en region och högerklickar, så visas en meny, se nedan.

Välj mellan att Markera alla eller att Markera ingen.

Högerklicka för att ändra font eller färg. Arne är förberedd för att exportera värdena till uppföljningsfliken i Edward32.

Dölj – Spara - Fönstret går att flytta var man vill i huvudbilden.  Genom att högerklicka på bilden kan man antingen Dölja den eller Spara position.

Här visas Analysåtgärd, Resultat, Standardmått, samt Deviation på analysen.

Kopiera – Skriv ut - Det går också att Kopiera samt Skriva ut genom att klicka på respektive knapp.

Klickar man på knappen Skriv ut öppnas ett fönster där man kan välja vad som skall skrivas ut, Utskriftens egenskaper samt Färgställningar.

Namnen i denna illustration av harmoniboxen kan skillja sig från namnen på de analysåtgärder som ni använder i ert program, men för att harmoniboxen ska kunna fungera så måste man koppla in den åtgärden som motsvarar de 6 överskrifterna.

Till vänster en röntgenbild, vars väsentliga bildinformation (pixelvärde) bara sträcker sig över en del av spektrat. En gråskalebild kan bara innehålla 256 olika gråskalor. Detta är normalt tillräckligt för att få fram den information som önskas, men i just det här fallet så innehåller bilden inget vitt och inget helt svart. Den blir då väldigt mörk och kan knappast användas i det kliniska arbetet.

Histogrammet går nu igenom bilden, pixel för pixel och räknar ut hur många pixlar det finns av varje värde

0-255 (svart till vitt) och tar bara med dem som det finns minst 1% av. Resultatet av det nya histogrammet syns i den nedre högra bilden. I den nedre vänstra kan man se vilken del av bilden som använts.

Man kan även byta till Manuellt läge och finjustera bilden ytterligare genom att själv välja var svart och vitt skall börja och sluta. Det gör man i bilden nere till vänster. Man klickar med vänster musknapp för att markera svart (min) och med höger musknapp för att markera vitt (max).

I exemplet till vänster har man tagit fram mjukvävnaden genom att sträcka ut endast de pixlar med mörka värden.

- Knappen med en röd pil skapar en linje med en pil i ena ändan.

- Knappen med en hand som ritar skapar ett pilobjekt med en tillhörande textruta.

- Knappen med ett dokument skapar en textruta.

- Knappen med penseln initierar frihandsritning.

- Knappen med ett diagram med en röd linje skapar en punktad linje.

- Bilden, sätter ut de bitmap-objekt som lagts upp i systemregistret.

Se nedan hur man skapar respektive objekt.

Här visas de redan skapade objekten. Klicka på ett för att redigera färg, streckets tjocklek, teckensnitt med mera. Högerklicka för att radera ett objekt.

Här sätter man bakgrunds- och förgrundsfärg för ritobjekten

Här ändrar man tjockleken på strecken

Här ändrar man teckensnitt  och storlek för texten som skrivs i textrutorna

Knappen med de två gula linjalerna i kors skapar en ny mätning